## РАСЧЕТ  РЕЖИМОВ  ЦИЛИНДРИЧЕСКОГО  ФРЕЗЕРОВАНИЯ

#### Глебов И.Т. (УГЛТУ,  г. Екатеринбург, РФ), GIT5@yandex.ru

## Calculation of modes of cylindrical milling

В теории резания древесины известно несколько расчетных методов, отличающихся по точности от среднего значения на -17% ... +19%. Проблема повышения точности расчетов остается острой. Повышение точности расчетов зависит от точности понимания и описания физических процессов резания древесины.

Важнейшим критерием оценки режима резания является энергоемкость процесса, зависимая от диаметра фрезы.

В предлагаемой статье описан метод расчета режимов резания и выбора диаметра фрезы.

Силы резания. Мощность на фрезерование

Известно, что единичную касательную силу резания для макрослоев (толщина срезаемого слоя больше 0,1 мм) можно определить по формуле

,                                                         (1)

где  р – фиктивная сила резания, Н/мм;

k – касательное давление срезаемого слоя на переднюю поверхность лезвия, МПа;

а – толщина срезаемого слоя, мм.

С учетом породы древесины, ее влажности и степени затупления лезвий режущего инструмента формулы для касательной силы резания можно записать так:

для макрослоев (а ( 0,1 мм)

,                                        (2)

для микрослоев (а ( 0,1 мм) [1]

,                      (3)

где   ап – коэффициент на породу древесины;

аw – коэффициент на влажность древесины;

αρ – коэффициент затупления режущей кромки лезвия;

b – ширина срезаемого слоя, мм;

( – коэффициент: ; здесь радиус закругления режущих кромок лезвий подставляется в мм;  ( =(о +((.

Коэффициент затупления находится из выражения [2]

,                                             (4)

где   k –  касательное давление стружки на переднюю поверхность лезвия при фрезеровании древесины сосны, МПа;

р – фиктивная сила резания при фрезеровании сосны, Н/мм;

(( – величина затупления режущей кромки, мкм;

(о – радиус закругления режущей кромки острого лезвия; (о=4…6 мкм.

Фиктивная сила резания при фрезеровании сосны  р, Н/мм:

р = 1,565 + 0,0353((к/2).                                             (5)

Касательное давление стружки на переднюю поверхность зуба для продольно-торцового резания древесины сосны, МПа:

k = (0,196 + 0,00392 (к/2)( + (0,0686 + 0,00147(к/2)V'- (5,39 + 0,147(к/2),               (6)

где  (к – угол контакта режущей кромки с заготовкой, град;

( – угол резания зуба, град;

V'  –  условная скорость   резания,   м/с,   причем  если V  <  50 м/с,  то                         V' = (90 – V ),  иначе V' = V, где V – скорость главного движения.

На дуге контакта фрезы с заготовкой может находиться количество зубьев не равное единице, поэтому средняя касательная сила резания за оборот фрезы (окружная сила резания) будет

,                                            	(7)

где    l – длина дуги контакта, мм;

tз – шаг зубьев фрезы, мм; , где D – диаметр окружности резания фрезы, мм;  z – количество зубьев фрезы.

Мощность фрезерования Р, кВт:

,                                                           (8)

где V – скорость главного движения, м/с.

Решение обратной задачи

При решении обратных задач из формул (2), (3) находят значение средней толщины срезаемого слоя. В уравнении (3) обозначим:

;

.                                           (9)

Тогда .

Таким образом, коэффициент m1 представляет собой отношение текущего значения силы резания к силе резания при  ас = 0,1 мм.  Если m1 = 1, то ас = 0,1 мм.   Если m1 > 1, то толщина срезаемого слоя ас находится в диапазоне макрослоя и определяется по формуле для макрослоев; при m1 < 1, толщина срезаемого слоя асм находится по формуле для микрослоев.

При ас ( 0,1 мм

.                                             (10)

Используя выше принятые обозначения, выражение (9) для микрослоев запишем в форме приведенного полного квадратного уравнения

.

После решения этого уравнения получим выражение для толщины срезаемого слоя асм для микрослоев ( ас ( 0,1 мм):

.                                          (11)

Радиальная составляющая силы резания Fz, Н:

при ас ( 0,1 мм

(12)

при ас < 0,1 мм

,                             (13)

где ( – в мкм.

Пример решения обратной задачи

Дано. Проектируется новый рейсмусовый станок для обработки заготовок из древесины сосны шириною  b = 100 мм и влажностью W = 10%. Диаметр окружности резания ножевого вала D = 128 мм, частота вращения вала n = 5000 мин-1, число ножей   z = 4, угол резания ножей ( = 65(. Период стойкости ножей Т = 240 мин, шероховатость обработанной поверхности Rm = 100 мкм, глубина фрезерования t = (2; 4; 5; 6) мм. Ширина стола  bс = 630 мм.

Конструктивная  скорость  подачи Vsк ( 36 м/мин.

С учетом аналогов принята мощность электродвигателя механизма главного движения Р = 7 кВт, КПД передачи ( = 0,94.

Определить скорости подач и построить график скоростей подач.

Решение.  1. Скорость главного движения

V = (Dn/60000 = 3,14 ( 128 ( 5000 / 60000 = 33,51 м/с.

2. Угол контакта режущей кромки с заготовкой для t = (2; 4; 5; 6) мм:

Результаты расчетов представлены в таблице 1 и на рисунке 1.

3. Длина дуги контакта   мм.

Таблица  1 – Результаты расчетов

| Параметры | Обо-зна-чение | Размер-ность | Глубина фрезерования t, мм |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2 | 4 | 5 | 6 |
| Скорость резания | V | м/с | 33,51 | 33,51 | 33,51 | 33,51 |
| Угол контакта | (к | град | 14,38 | 20,33 | 22,73 | 24,90 |
| Длина дуги контакта | lк | мм | 16,0 | 22,6 | 25,3 | 27,7 |
| Подача на зуб по шероховатости | Sz1 | мм | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
| Прирост затупления | (( | мкм | 12,03 | 17,01 | 19,02 | 20,83 |
| Фиктивная сила резания | р | Н/мм | 1,82 | 1,92 | 1,97 | 2,0 |
| Касательное давление | k | МПа | 12,6 | 13,2 | 13,4 | 13,6 |
| Коэффициент затупления | (( | – | 1,37 | 1,52 | 1,58 | 1,64 |
| Окружная сила резания | Fxo | Н | 196,4 | 196,4 | 196,4 | 196,4 |
| Средняя сила резания на дуге контакта | Fxзуб | Н | 1233,8 | 872,4 | 780,3 | 712,3 |
| Средняя толщина среза при |  |  |  |  |  |  |
| b = 100 мм | ас | мм | 0,78 | 0,44 | 0,35 | 0,28 |
| b = 200 мм | ас | мм | 0,29 | 0,11 | 0,06 | 0,04 |
| b = 300 мм | ас | мм | 0,13 | 0,03 | 0,02 | 0,01 |
| Подача на зуб по мощности при |  |  |  |  |  |  |
| b = 100 мм | Sz2 | мм | 6,25 | 2,49 | 1,77 | 1,31 |
| b = 200 мм | Sz2 | мм | 2,34 | 0,62 | 0,29 | 0,18 |
| b = 300 мм | Sz2 | мм | 1,03 | 0,18 | 0,10 | 0,06 |
| Расчетная подача на зуб при |  |  |  |  |  |  |
| b = 100 мм | Szp | мм | 1,80 | 1,80 | 1,77 | 1,31 |
| b = 200 мм | Szp | мм | 1,80 | 0,62 | 0,29 | 0,18 |
| b = 300 мм | Szp | мм | 1,03 | 0,18 | 0,10 | 0,06 |
| Скорость подачи при |  |  |  |  |  |  |
| b = 100 мм | Vs | м/мин | 36,0 | 36,0 | 35,4 | 26,2 |
| b = 200 мм | Vs | м/мин | 36,0 | 12,4 | 5,8 | 3,6 |
| b = 300 мм | Vs | м/мин | 20,6 | 3,6 | 2,0 | 1,1 |

4. Подача  на  зуб  с ограничением по шероховатости. Длина волны по заданной шероховатости  lв = Szz = 7,3 мм    выбирается  по таблице 28 [2].   Подача  на  зуб

Sz = lв / z  = 7,3 / 4 = 1,825 мм.

5. Прирост затупления лезвий за время работы

(( = ((lкnTКпКи/ 1000 = 0,0008 (16,0 ( 5000 ( 240 ( 0,9 ( 0,9 / 1000 =  12,02 мкм.

6. Фиктивная сила резания

р = 1,565 + 0,0353((к/2) = 1,565 + 0,0353 ( 14,375 / 2 = 1,82 Н/мм.

7. Касательное давление стружки на переднюю грань

k = (0,196 + 0,00392 (к/2)( + (0,0686 + 0,00147(к/2)(90–V) - (5,39 + 0,147(к/2) = (0,196 + + 0,00392(14,38/2)65 + (0,0686 +  0,00147(14,38/2)(90 - 33,49) - (5,39 + 0,147(14,38/2) =     = 12,6 МПа.

8. Коэффициент затупления

1,37.

9. Окружная касательная сила резания

Fxo = 1000P(/V = 1000 ( 7 ( 0,94 / 33,51 = 196,4 Н.

10. Средняя сила резания на дуге контакта

Fxзуб = Fxo(D / (lкz) = 196,4 ( 3,14 ( 128 / (16 ( 4) = 1233,8 Н.

11. Средняя толщина срезаемого слоя при подаче по одной заготовке                         (b = 100 мм).

Коэффициенты

; ; ( – в мм.

=0,01369;

= 3,75 Н/мм;

= 3,3.

Так как m1 > 1, то толщина срезаемого слоя ас определяется по формуле для макрослоев

мм.

При срезании микрослоев толщина срезаемого слоя находится по формуле (для b = 200 мм и t = 6 мм)

= 0,04 мм.

12. Подача на зуб, ограниченная мощностью привода:

мм.

За расчетную подачу на зуб принимается наименьшее значение из подач с ограничениями по шероховатости и мощности привода.

13. Скорость подачи

Vs = Szpzn / 1000 = 6,25 ( 4 ( 5000/1000 = 36,5 м/мин.

О выборе величины диаметра фрезы

В современной теории резания древесины нет четких рекомендаций по выбору величины диаметра фрезы. В известных исследовательских работах получены противоречивые результаты по этому вопросу. Так, по данным П. Коха  затраты мощности на фрезерование древесины при работе фрезой диаметром 228 мм на 3,37-10,8 % больше, чем при работе фрезой диаметром 194 мм.

В расчетной формуле мощности на фрезерование древесины  Грубе А.Э., Санева В.И. значение диаметра фрезы входит в значение скорости главного движения v-0,37. Из формулы следует, чем больше диаметр фрезы, тем меньше мощность на фрезерование [3].

Цилиндрическое фрезерование имеет совпадающие признаки с пилением древесины круглыми пилами. По мнению автора для пиления древесины предпочтительнее брать пилу большего диаметра и работать ее центральной зоной. В этом случае заметно уменьшаются длины дуг контакта зубьев с заготовкой, а увеличение фиктивной силы и касательного давления на переднюю поверхность лезвий незначительно.

Надо выбирать режим резания так, чтобы длина дуги контакта режущего инструмента с заготовкой была минимальной. Для цилиндрического фрезерования это возможно при работе фрезами небольшого диаметра. С уменьшением диаметра фрезы длина дуги контакта уменьшается, в результате чего износ и затупление лезвий, а также образование фаски по задним поверхностям лезвий, замедляется. Лезвия дольше остаются острыми, период стойкости их увеличивается.

С другой стороны, с уменьшением диаметра фрезы увеличивается угол перерезания волокон (равен углу подачи), и это затрудняет условия срезания стружки. Резание приближается к торцовому. В результате этого фиктивная сила резания и касательное давление срезаемого слоя на переднюю поверхность лезвий увеличиваются.

Кроме того, с уменьшением диаметра фрезы скорость главного движения резания убывает и вызывает увеличение удельной работы резания.

Таким образом, с уменьшением диаметра фрезы на процесс фрезерования древесины одновременно действуют, по крайней мере, три фактора  по разному влияющие на динамику фрезерования. Совместное их действие может вызвать как увеличение, так и уменьшение энергозатрат на резание.

Исследование проведено на математической модели, используемой при решении прямых и обратных задач по фрезерованию древесины.

Исходные данные. Фрезерование выполняется на станке с шириной фрезерования 100 мм и глубиной фрезерования t = 2; 4; 5; 6; 10; 15; 20; 25 мм. Диаметр фрезы  D = 50; 80; 100; 128; 140; 200 мм, число зубьев 4, угол резания 65(, частота вращения шпинделя 5000 мин-1, период стойкости фрез 240 мин, коэффициент производительности станка 0,9, коэффициент использования станка 0,87, мощность электродвигателя механизма главного движения 7 кВт, КПД привода 0,94. Обрабатывается древесина сосны с влажностью 10%. Величина затупления лезвий на 1 м пути – 0,0008 мкм/м.

При решении задачи находилась максимально возможная скорость подачи при максимальной загрузке электродвигателя механизма главного движения по мощности. Результаты расчета сведены в таблице 2.

Из таблицы видно, что с увеличением диаметра фрезы при прочих одинаковых условиях возможная скорость подачи при глубине фрезерования до 4 мм увеличивается. Это означает, что с увеличением диаметра фрезы в указанном диапазоне энергозатраты на фрезерование убывают.

Таблица 2 – Максимальная скорость подачи фрезерного станка, м/мин

| Диаметр фрезы, мм | Глубина фрезерования, мм |
| --- | --- |
|  | 2 | 4 | 5 | 6 | 10 | 15 | 20 | 25 |
| 50 | 114,0 | 48,4 | 35,8 | 27,8 | 12,4 | 5,2 | 1,8 | 0,8 |
| 80 | 119,0 | 49,4 | 36,2 | 27,8 | 11,0 | 3,0 | 1,2 | 0,4 |
| 100 | 121,6 | 49,6 | 36,0 | 27,0 | 10,0 | 2,4 | 0,8 | 0,2 |
| 128 | 125,0 | 49,8 | 35,4 | 26,2 | 8,2 | 1,8 | 0,4 | 0 |
| 140 | 126,6 | 49,8 | 35,2 | 25,6 | 7,2 | 1,6 | 0,2 | 0 |
| 200 | 134,8 | 50,0 | 33,8 | 23,2 | 4,2 | 0,6 | 0 | 0 |

При глубине фрезерования более 4 мм увеличение диаметра фрезы приводит к уменьшению скорости подачи, к увеличению энергозатрат на фрезерование. Такая закономерность наблюдается для всех режимов резания при глубине фрезерования более 4 мм.

Для понимания такого процесса в таблице 3 основные параметры фрезерования и их изменение.

Основным фактором процесса фрезерования, увеличивающим энергопотребление, является затупление лезвий. Коэффициент затупления изменяется от 1,24 до 1,83 (в 1,48 раза) для фрезы диаметром 50 мм и от 1,38 до 2,33 (в 1,69 раза) для фрезы диаметром 140 мм. Фиктивная сила резания изменяется соответственно от 1,97 до 3,0 Н/мм (1,52 раза) и от 1,81 до 2,42 Н/мм (1,34 раза). Касательное давление срезаемого слоя на переднюю поверхность лезвия k изменяется соответственно от 15,2 до 21,6 Мпа (1,42 раза) и от 12,3 до 15,5 МПа (1,26 раза).

Проведенные исследования позволяют сделать следующие выводы.

1. С увеличением диаметра фрезы интенсивно нарастают процессы износа и  затупления лезвий. Для фрезы диаметром  140 мм по сравнению с фрезой диаметром  50 мм коэффициент затупления увеличивается на 21%.

2. С увеличением диаметра фрезы уменьшается угол перерезания волокон древесины и это приводит к уменьшению:

– фиктивной силы резания на 18 %;

касательного давления на 16 %.

3. Совместное действие указанных факторов вызывает увеличение энергозатрат при увеличении диаметра фрезы.

При цилиндрическом продольном фрезеровании древесины предпочтительно работать фрезой небольшого диаметра.

Таблица 3 – Зависимость параметров фрезерования от диаметра фрезы

| Диаметр фрезы, мм | Глубина фрезерования, мм |
| --- | --- |
|  | 2 | 4 | 5 | 6 | 10 | 15 | 20 | 25 |
| 50 | Длина дуги контакта, мм |
|  | 10,0 | 14,1 | 15,8 | 17,3 | 22,36 | 27,4 | 31,6 | 35,4 |
|  | Коэффициент затупления (( |
|  | 1,24 | 1,34 | 1,38 | 1,41 | 1,53 | 1,65 | 1,75 | 1,83 |
|  | Фиктивная сила резания р, Н/мм |
|  | 1,97 | 2,14 | 2,21 | 2,27 | 2,47 | 2,68 | 2,85 | 3,0 |
|  | Продолжение табл. 3 |
|  | Касательное давление на лезвие k, МПа |
|  | 15,2 | 16,2 | 16,6 | 17,0 | 18,3 | 19,6 | 20,7 | 21,6 |
| 140 | Длина дуги контакта, мм |
|  | 16,7 | 23,7 | 25,5 | 29,0 | 37,4 | 45,8 | 52,9 | 59,2 |
|  | Коэффициент затупления (( |
|  | 1,38 | 1,54 | 1,60 | 1,66 | 1,85 | 2,03 | 2,19 | 2,33 |
|  | Фиктивная сила резания р, Н/мм |
|  | 1,81 | 1,91 | 1,95 | 1,99 | 2,11 | 2,23 | 2,33 | 2,42 |
|  | Касательное давление на лезвие k, МПа |
|  | 12,3 | 12,8 | 13,0 | 13,2 | 13,9 | 14,5 | 15,1 | 15,5 |

###### БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Глебов И.Т. Резание древесины: Избранные лекции [Текст]/     И.Т. Глебов. Екатеринбург, УГЛТУ, 2005. – 98 с.

2. Глебов И.Т. Расчет режимов резания древесины: Монография [Текст]/  И.Т. Глебов. Екатеринбург, УГЛТУ, 2005. – 156 с.

3. Грубе А.Э., Санев В.И. Основы теории и расчета деревообрабатывающих станков, машин и автоматических линий [Текст] / А.Э. Грубе, В.И. Санев. М.: Лесн. пром-сть, 1973. 384 с.

# Text boxes

2

4

5

6

Рисунок 1– График скоростей подач

продольно-фрезерного станка

b=300 мм

b=200 мм

b=100 мм