ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЛИЯЮЩИХ НА СИЛОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ                 ОСНОВНЫХ ПАРАМЕТРОВ ПРОЦЕССА РЕЗАНИЯ                               НА ФРЕЗЕРНО-БРУСУЮЩИХ СТАНКАХ

Раповец В.В.,  Бурносов Н. В. (БГТУ, г. Минск, РБ) dosy@bstu.unibel.by

Definition of parameters of cutting proccess                       on the milling-bar machine tools influencing                 power parametrs

Совершенствование фрезерно-брусующих станков требует проведения специальных исследовательских работ, направленных на улучшение процесса переработки тонкомерных бревен с заданной производительностью и получением пилопродукции (брус и технологическая щепа) необходимого качества. При этом следует учитывать различные факторы, влияющие на процесс резания [1].

Среди этих факторов можно выделить производительность, размерно-качественные характеристики щепы и пласти бруса в зависимости от параметров режущего инструмента. Это взаимосвязанные факторы. Они определяют во многом технико-экономическую эффективность процесса переработки тонкомерных бревен [2].

Вопросы обработки древесины спиральными двухлезвенными фрезами (конструкция БТИ) недостаточно тщательно изучены как в силовом, так и в качественном отношениях. Ведь для резания технологической щепы необходим один режим, а для формирования качественной пласта бруса – уже другой, несколько отличающийся от первого режима. К тому же весь этот процесс сопровождается значительными ударными нагрузками, затрудняющими измерение силовых показателей.

Рассмотрим принцип формирования щепы и  пласти  бруса (рис. 1).

На рис. 1 изображено перерабатываемое бревно диаметром D в трех проекциях, которое движется со скоростью подачи U (м/мин) между правой I и левой II фрезами с центром О и частотой вращения n (мин-1). Ось бревна смещена выше центра фрез на размер а. Резцами 1,2,..., i радиусами R1, R2, …, Rj, расположенными на одной спирали Архимеда, срезаются с каждой стороны бревна последовательно три слоя так, что получается брус высотой hi и шириной меньшей пласти bi. При этом резцы на правой и левой фрезе имеют прямую короткую кромку под углом (р. Угол среза торца щепы (щ в общем случае не равен углу скоса короткой кромки резца (р. Длинная кромка lд формирует щепу по толщине Sщ, а короткая lк по длине lщ.

На горизонтальной проекции бревна показана форма поперечных сечений щепы на уровне АО, на фронтальной – на уровне входа резца в древесину (а + bi/2), и на профильной показана форма режущих кромок резцов. При срезании слой древесины разрушается на отдельные щепки неопределенной ширины, но с постоянной площадью поперечного сечения F.

Рисунок 1 – Схема формирования элементов щепы и бруса

Определим теперь основные параметры щепы и резцов. Длина щепы по направлению волокон древесины

,

где	U – скорость подачи, м/мин;

z – количество резцов, приходящихся на срезание одного слоя.

Длина длинной кромки резца

lд = lщ + 2 мм.

Увеличение на 2 мм делается для компенсации возможной неточности расположения резцов по радиусам R1, R2, …, Rj. Длина элемента щепы lэ представляет собой длину щепы плюс длину скошенной части щепы. Рассмотрим этот случай.

,		(1)

где	l – длина скошенной части элемента щепы, мм;

(p – угол скоса прямой короткой кромки резца, град.

Проанализируем полученную зависимость (1):

1. lэ max будет при условии

.

.

2. lэ min будет при условии  .

Из (1) следует, что длина элемента щепы зависит от технологических и инструментальных факторов. Длина элемента изменяется только за счет длины скошенной части щепы. Расчет показывает, что для средних условий lэ max / lэ min достигает двух.

Длина среза торца щепы

.						(2)

Длина прямой короткой кромки резца

lк = lс + 2 мм.

Длина контура среза щепы включает поперечное резание длинной кромкой и торцово-поперечное – короткой кромкой:

L = lщ + lc.						(3)

Угол среза торца щепы

.		(4)

Проанализируем аналитическую зависимость (4):

1. tg(щ max будет при условии ; tg(щ max = tg(р; т.е. (щ max = (р.

2. tg(щ min будет при условии

.

.

Угол среза торца щепы (щ меньше угла скоса короткой кромки резца (р. Они равны между собой только при (а + bi / 2) = 0. Отношение tg(щ max / tg(щ min достигает четырёх. Известно, что качество щепы во многом определяется качеством торцового среза, а условия резания зависят от угла перерезания волокон древесины (щ.

Площадь поперечного сечения щепы

F = Sщ ( lщ.						(5)

Эта площадь зависит от длины и толщины щепы и не зависит от ее конфигурации.

Объем стружки (с некоторым приближением), срезаемый i-м резцом с бревна за один рез (один оборот фрезы):

V = F ( Bi.						(6)

Изменяя сечение резца за счет толщины или длины щепы, можно выяснить их раздельное влияние на силовые показатели.

При определении мощности на резание удобно пользоваться

,		(7)

где	О – объём щепы (см3), срезаемый в секунду;

b – ширина пласти, см;

D – средний диаметр бревна, см;

U – скорость подачи, м/мин.

Угол входа i-го резца в древесину (кромки lд и lк полностью вступают в работу)

.					(8)

Угол выхода i-го резца из древесины (кромка lк заканчивает торцовый срез)

.				(9)

Угол контакта i-го резца с древесиной

(i = (вых – (вх.					(10)

Длина дуги контакта (резца с древесиной)

li = 0,0175(Ri((i.					(11)

Рассмотрим подробнее угловые параметры режущего элемента. У известных резцов есть один общий признак – наличие двух режущих кромок [3].

На рис. 2 показаны линейные и угловые параметры резца, короткая режущая аб и длинная бв. При этих кромках есть соответствующие углы заострения (к (сечение А-А) и (д( сечение Б-Б). На нашем рисунке показана громка бг, которая является линией пересечения передних граней резца гбв и гба, по которым сходит стружка – щепа. Наружная кромка аг образует с боковой кромкой резца угол (1, который не участвует в резании. Между внутренней кромкой бг и наружной кромкой бд расположен угол заострения (0 (сечение В-В). Угол (2 расположен в сечении Г-Г. Задние грани резца абд и дбв скользят по обрабатываемой поверхности бревна в направлении вектора скорости резания V. 3адние углы резания относительно малы (3-5°) и могут быть приняты равными нулю для упрощения аналитического определения углов. Между плоскостью В-В и задними гранями абд и дбв образуются вспомогательные углы х и у. В плоскости Б-Б расположен угол (1. Внутренняя кромка бг находится на передней грани гбв под углом (2 к длинной режущей кромке бв. Конструктивные углы резца (1 и (2, угол среза торца щепы (.

Рисунок 2 – Линейные и угловые параметры резца:

аб - короткая режущая кромка; бв - длинная режущая кромка; (к - угол заточки при кромке аб; (д - угол заточки при кромке бв; ( - угол среза торца щепы;

V - направление вектора скорости резания

При помощи метода проекций углов на плоскость установим теперь связи между перечисленными углами [4].

.				(12)

.					(13)

.					(14)

Отсюда видно, что ( + x + y = 180о.						 (15)

Определим вспомогательные углы из (14) и (15):

.				(16)

.				(17)

Аналогично определяются и конструктивные углы из (13) и (14):

.					(18)

.				(19)

Основными углами, характеризующими резец, являются угол заточки при короткой кромке (к, угол заточки при длинной кромке (д и угол среза торца щепы (.

Проведем анализ полученных зависимостей.

1) (к = (д. Это условие, когда углы заточки при короткой и длинной режущих кромках равны.

2) у = 90о. Это отражает условие, которое показывает преобладание поперечного резания, и стружка свободно сходит по передней грани длинной режущей кромки.

Из уравнения (17) следует, что

,				(20)

т.е. (к = (д. С уменьшением угла ( ближе по величине становятся (к и (д. Подставив (20) в (19), получим

.				(21)

Следовательно, (2 = 90о.

Из (15) получим x = 90 – (, что после подстановки в (16) дает

.				(22)

Аналогичным образом из (14) получим

.					(23)

3) x = 90о. Это отражает условие, когда стружка, срезанная под углом ( к волокнам, будет сходить по передней грани короткой кромки.

Из (14) имеем (0 = (к; из (16) tg(д = cos(( tg(к, т.е. (к > (д.

4) При уменьшении угла скоса торца щепы (, при равных прочих условиях, углы (1(2 увеличиваются, а углы (2(0 уменьшаются.

Заключение. Анализируя полученные теоретическим путем аналитические зависимости, можно сделать соответствующие выводы. Углы заострения резца (к и (д нельзя изменять независимо друг от друга, т. к. они взаимозависимы. Короткая и длинная режущие кромки являются стружкообразующими. Режущие возможности резца и качество щепы будут выше при уменьшении углов заточки (к и (д. Ограничивающим фактором будет стойкость резца. Практически (д = (к = 40°. Углы резания при короткой и длинной режущих кромках будут больше на 2-3 градуса за счет задних углов. При уменьшении угла среза торца щепы до 30° углы (к и (д приблизительно равны по величине.

Как видим, полученные аналитические зависимости устанавливают связь между толщиной Sщ, длиной lщ щепы и угловыми параметрами элементов резца. Эти основные параметры влияют на силовые показатели процесса резания, качество получаемой щепы и бруса, дают возможность связать параметры резца с параметрами технологической щепы, бревна, бруса, а также являются исходными при проектировании спиральных фрез, фрезерно-брусующих станков – основой расчета режимов резания на данном типе оборудования, подготовки и последующего проведения экспериментальных исследований.

Библиографический список

1. Механическая технология древесины / Под ред. Н. А. Ватина. – Мн.: Вышэйшая школа, 1979. – Вып. 9. – 164 с.

2. Механическая технология древесины / Под ред. Н. А. Ватина. – Мн.: Вышэйшая школа, 1985. – Вып. 9. – 144 с.

3. Микулинский В. И. О проекции углов на плоскость. – В кн.: Вопросы резания, надежности и долговечности дереворежущих инструментов и машин. – Л.: ЛТА, 1983.

4. Станки и инструменты деревообрабатывающих производств: Межвуз. сб. науч. тр. – Л.: ЛТА, 1986. – 136 с.