## О  КОНВЕКТИВНОМ  ТЕПЛООБМЕНЕ  РЕЖУЩЕЙ  ЧАСТИ                                       ПИЛЫ  ПРИ  РЕЗАНИИ

Пашков В.К., Щепочкин С.В. (УГЛТУ, г. Екатеринбург, РФ)              art-sit@yandex.ru

## About convective  HEAT  EXCHANGE  of  a  CUTTING           PARTSAWS  AT  CUTTING

В работах по исследованиям теплофизической обстановки в зоне резания круглыми пилами, оценки доли тепла, отводимого через инструмент существенно различаются. По результатам экспериментальных исследований [1] через контактные поверхности лезвий зубьев с древесиной на нагрев пил расходуется до 70 % общего количества эквивалентной тепловой мощности при резании. При этом 60…65 % идёт на нагрев режущей части пилы в установившемся тепловом режиме.

Для аналитической оценки количества тепла, расходуемого на нагрев режущей части необходимо знать достоверную информацию о распределении температуры по высоте зуба и коэффициенте теплоотдачи зуба при конвективном теплообмене с окружающей средой.

По нашим исследованиям температурный напор данного сечения зуба по высоте над температурой окружающей среды определяется выражением

,			(1)

где	(t0 – превышение температуры резания над температурой окружающей среды, оС;

e – основание натурального логарифма, e = 2,71828;

– конфлюэнтная (вырожденная) гипергеометрическая функция 3-х аргументов 0,5(1+(); 1 и 2mxi;

( – угол заострения зуба, град.;

xi – расстояние от вершины зуба до рассматриваемого участка, м;

( – радиус затупления лезвия, м;

m и ( – коэффициенты, необходимые для нахождения аргументов гипергеометрической функции, которые соответственно равны

;    ,				(2)

где	(ср – коэффициент теплоотдачи зуба в окружающую среду, Вт/(м2 оС);

( – коэффициент теплопроводности материала зуба, Вт/(м оС).

b – толщина зуба (пильного диска), м;

Коэффициент конвективной теплоотдачи (ср при принятых скоростях вращения пил, устойчивом турбулентном перемещении потоков воздуха и его независимости от ширины пропила определяется выражением [2]

,				(3)

где	(f  – коэффициент теплопроводности воздуха, (f  = 2,59(10-2 Вт/(м(оС);

( – угловая скорость вращения диска, рад/с;

r – радиус пилы, м;

(f – кинематическая вязкость воздуха, (f = 15,06(10-6 м2/с.

Для определения теплоты, передающейся в окружающую среду режущей частью (зубьями) пилы QОКР условно зуб пилы разбиваем на кольцевые участки радиусом хi и шириной (x (рисунок 1). На каждом из них теплоотдача в окружающую среду определяется по закону Ньютона-Рихмана

,					(4)

где	z – число зубьев пилы;

Fi – площадь поверхности теплоотдачи участка, м2;

n – количество участков, 1, 2 … n.

Площадь поверхности теплоотдачи участка определяется из выражений:

для xi ( a 			;				(5)

Рисунок 1 – Схема разбивки зуба по высоте на участки

для a ( xi ( h     ,	(6)

где	(x – ширина кольцевого участка, м;

xi – расстояние от вершины зуба до рассматриваемого участка, м;

( – угол заострения зуба, град.;

(1 – вспомогательный угол, град.;

a – длина задней грани зуба, м;

b – толщина зуба (пильного диска), м;

h – высота зуба в направлении биссектрисы угла заострения (, м.

Подставив выражения (1) и (6) в формулу (4), получим

(7)

Выражение в квадратных скобках формулы (7) обозначим как (Z, Вт/ оС. Тогда

QОКР = z (t0 (Z.						(8)

Величина (Z называется среднеинтегральным коэффициентом теплоотдачи зуба пилы. Она численно равна количеству теплоты, передаваемой зубом пилы в окружающую среду при повышении температуры резания на 1 оС в установившемся тепловом режиме.

Рассмотрим пример расчета среднеинтегрального коэффициента теплоотдачи зуба круглой пилы (ГОСТ 980-80 тип 1, исполнение 1) диаметром D = 500 мм, толщиной b = 2,5 мм, числом зубьев z = 60, при принятом коэффициенте теплопроводности материала зуба ( = 37,8 Вт/(м оС). Частота вращения пилы n = 3000 мин-1 (( = 314 рад/с).

Для данной пилы, согласно [3] шаг зубьев tз = 26,2 мм, высота зуба составит h ( 0,5tз ( 13 мм, длина задней грани зуба а ( 0,4tз ( 10,5 мм, угол заострения ( = 40о, угол (1 ( 165о. Радиус затупления лезвия принимаем ( = 10 мкм.

Условно зуб разбиваем на n = 13 кольцевых участков (рисунок 1), шириной      (x = 1 мм. Подставим значения (f, (, r и (f в формулу (3) и определим средний коэффициент теплоотдачи зуба пилы

Коэффициенты m и ( для принятых значений (ср, (, b и ( соответственно по формулам (2) будут равны

;   .

Первый аргумент гипергеометрической функции U равен

0,5(1+() = 0,5(1+0,2508) = 0,6254.

Постоянную часть выражения (Z обозначим через P. Она будет равна

Переменную часть выражения (Z обозначим через S

Результаты расчета переменной части выражения (Z приведены в таблице 1.

Таблица 1 – Расчет среднеинтегрального коэффициента теплоотдачи зуба пилы

| i | xi, мм | xi, м | z = x(m | e-z | U(0,6254;1;2z) | (ti | Si |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0,0292 | 2,92(10-5 | 0,0020 | 0,998 | 4,052 | 1,000 | - |
| 1 | 0,5 | 0,0005 | 0,0350 | 0,966 | 2,167 | 0,517 | 0,0059612 |
| 2 | 1,5 | 0,0015 | 0,105 | 0,900 | 1,525 | 0,339 | 0,0048689 |
| 3 | 2,5 | 0,0025 | 0,175 | 0,839 | 1,258 | 0,261 | 0,0044838 |
| 4 | 3,5 | 0,0035 | 0,245 | 0,783 | 1,097 | 0,212 | 0,0042442 |
| 5 | 4,5 | 0,0045 | 0,315 | 0,730 | 0,984 | 0,178 | 0,0040506 |
| 6 | 5,5 | 0,0055 | 0,385 | 0,680 | 0,900 | 0,151 | 0,0038803 |
| 7 | 6,5 | 0,0065 | 0,455 | 0,634 | 0,833 | 0,131 | 0,0037189 |
| 8 | 7,5 | 0,0075 | 0,525 | 0,591 | 0,779 | 0,114 | 0,0035624 |
| 9 | 8,5 | 0,0085 | 0,596 | 0,551 | 0,733 | 0,100 | 0,0034094 |
| 10 | 9,5 | 0,0095 | 0,666 | 0,514 | 0,694 | 0,088 | 0,0032593 |
| 11 | 10,5 | 0,0105 | 0,736 | 0,479 | 0,661 | 0,078 | 0,0031123 |
| 12 | 11,5 | 0,0115 | 0,806 | 0,447 | 0,631 | 0,070 | 0,0028932 |
| 13 | 12,5 | 0,0125 | 0,876 | 0,417 | 0,605 | 0,062 | 0,0026934 |

(Si = 0,0502

Переменная часть выражения (Z составит S = 0,0502, а среднеинтегральный коэффициент теплоотдачи зуба пилы будет равен

(Z = P(S = 0,1147(0,0502 = 5,75·10-3  Вт/оС.

В таблице 1 расчеты выполнены для относительных температур по высоте зуба, т.е. их долей от значения температур вершины зуба t0, принятой за 1.

Для принятого диапазона значений параметров (ср, (, h, b, (1 и а, влияющих на величину среднеинтегрального коэффициента теплоотдачи зуба пилы (Z, её аналитическая зависимость из формулы (7) аппроксимирована.

Зависимость (Z от высоты зуба h аппроксимирована полиномом 3-ей степени, а влияние остальных параметров (ср, (, b, (1 и а аппроксимировано степенной функцией

,   (9)

где	b – толщина зуба (пильного диска), мм;

( – угол заострения зуба, град.;

(ср – коэффициент теплоотдачи зуба в окружающую среду, Вт/(м2 оС);

(1 – вспомогательный угол, град.;

a – длина задней грани зуба, мм;

h – высота зуба в направлении биссектрисы угла заострения (, мм.

Разработанная зависимость (9) позволяет определять среднеинтегральные коэффициенты теплоотдачи зуба, не прибегая к сложному математическому аппарату. Коэффициент корреляции r = 0,976.

Таким образом, зная температуру резания, среднеинтегральный коэффициент теплоотдачи зуба (Z и число зубьев Z, по формуле (8) можно рассчитать количество теплоты, отводимое режущей частью пилы в окружающую среду теплоотдачей.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Конов В.Н. Исследование влияния тепловых явлений на работоспособность круглых пил: автореф. дисс. … канд. техн. наук: 13.00.01/ Конов Виктор Николаевич; ЛТА. – Л., 1979, – 26 с.

2. Пашков В.К. Тепловое поле вращающегося охлаждаемого диска пилы / В.К. Пашков, А.С. Красиков // Деревообрабатывающие станки, инструменты и вопросы резания древесины. – Л.: ЛТА, 1984, С. 48 – 51.

3. Библиографическое описание документа: ГОСТ 980-80. – Взамен ГОСТ 980-69; введ. 01.01.1982. – М., 1999. – 25 с.