КОМПОЗИЦИОННЫЕ РЕНТГЕНОЗАЩИТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

НА ОСНОВЕ ДРЕВЕСИНЫ И ДРЕВЕСНЫХ ОТХОДОВ

В.И Крюк, Ю.И. Ветошкин, И.В. Яцун, Ан.В Мялицин

(УГЛТУ, г. Екатеринбург, РФ)

Composition x-ray protection material on basis of wood and wood waste

Применяемые средства защиты имеют различные как защитные, так и эксплуатационно–декоративные свойства. Одни недостаточно долговечны, другие неудобны в процессе использования и монтажа,  третьи – недостаточно привлекательны по цвету, фактуре,  четвертые – дороги.

В связи с чем, разработка новых защитных материалов простых в применении, менее дорогих и с высокими дизайнерскими свойствами – является важной проблемой в модернизации и оснащении рентген–кабинетов и других специализированных помещений.

На отечественный рынок предлагается гамма разнообразных материалов, которые способны выполнять роль защитных  материалов, данные представлены на рисунке 1.

Рекомендуемые материалы либо имеют в своем составе экологически вредный свинец и его соединения, либо имеют в качестве наполнителя дорогостоящие технологические и защитные добавки, либо сказывается их не технологичность изготовления и применения.

На кафедре «Механической обработки древесины» ведутся научно – исследовательские, поисковые и экспериментальные работы  по разработке защитно- декоративных материалов на основе древесины,  направленные на исключение вредного свинца и его производных из композиции, а также улучшения экологической обстановки и комфортности помещений, в которых рекомендуется применение подобных материалов. Разработанные конструкции композиционных материалов, согласно патентных исследований, не имеют аналогов в мире.

Краткая  информация  о  разработанных материалах:

- Фанотрен А - композиционный материал на основе шпона. Материал обладает достаточной эффективностью ослабления рентгеновского и мягкого гамма-излучения с энергией  < 100 кэВ. Эквивалентная толщина свинца 0,028 см. На  материал получен патент № 10638 от 16 августа 1999 г.

- Фанотрен Б – композиционный материал на основе шпона. Материал обладает достаточной эффективностью ослабления рентгеновского и мягкого гамма-излучения с энергией  < 200 кэВ. Эквивалентная толщина свинца 0,103 см. На  материал получен патент № 19791 от 10 октября 2001 г.

- Фанотрен В – композиционный материал на основе фанеры. Эквивалентная толщина свинца 1 мм. На  материал получен патент № 10461 от 24 мая 2004 г.

- Фанотрен Г – композиционный материал на основе фанеры.

- Плитотрен А – композиционный материал,  аналог древесностружечной плиты. Свинцовый эквивалент материала составляет 0.3 мм свинца.

Композиционный материал обладает высокими защитными свойствами от рентгеновского излучения. Степень защиты можно регулировать в зависимости от требований заказчика.

6. Плитотрен Б – композиционный материал аналог  древесностружечной плиты.

Разработанные материалы обладают высокими физико-механическими показателями и являются конструкционным, что позволяет применять их (рисунок 8)  в изготовлении необходимых конструкций мебели, дверей, стеновых панелей, ширм и других конструкций специального назначения. Материал можно облицовывать и производить отделку разнообразными лакокрасочными материалами, тем самым, улучшая его внешний вид.

Разработанные материалы обладают оригинальными конструктивно-декоративными особенностями, хорошими свойствами для монтажа, хорошо обрабатываются на деревообрабатывающем оборудовании.

# Text boxes

Рисунок 1 – Классификация рентгенозащитных материалов

График 3 – Зависимость фотометрической

контрастности пленки Фанотрена Г от

количества наполнителя

График 4 – Зависимость фотометрической

контрастности пленки Плитотрена А от

количества наполнителя

График 5 – Зависимость фотометрической

контрастности пленки Плитотрена Б от

количества наполнителя

Рисунок 8 – Область применения рентгенозащитных материалов

Защитные свойства соответствуют свинцовому эквиваленту

График 1 – Зависимость линейного

коэффициента ослабления рентгеновского

излучения  от толщины защитного слоя

График 2 – Зависимость фотометрической контрастности пленки Фанотрена Б от   содержания наполнителя

Рисунок 2 – Фанотрен  А

Рисунок 3 – Фанотрен  Б

Рисунок 4 – Фанотрен В

Рисунок 5 – Фанотрен В

Рисунок 7 – Плитотрен Б