УДК 674.023:621.9

ПРОДОЛЬНОЕ ПИЛЕНИЕ ДРЕВЕСИНЫ ПИЛОЙ                                          С КОМБИНИРОВАННЫМИ ЗУБЬЯМИ

Глебов И.Т.

Уральский государственный лесотехнический университет

LONGITUDINAL  CUTTING  WOOD  THE  SAW  WITH  COMBINED TEETH

Ключевые слова: пила, зуб пилы, подача на зуб, древесина, продольно-торцово-поперечное резание

Для продольного пиления древесины используют пилы с различными зубьями: плющеными, разведенными, оснащенными пластинками твердого сплава, с косой заточкой и т.д. Одной из задач процесса пиления является снижение энергопотребления. Для решения такой задачи зубья пилы выполняют с косой заточкой: поочередно с правой и левой заточкой. При пилении на таких зубьях возникают поперечные составляющие силы резания, которые раскачивают пилу в поперечном направлении, вызывают вибрацию пилы. Для гашения поперечных колебаний пилы за зубьями с косой заточкой один зуб делают прямой, укороченный по высоте. Таким образом, зубья пилы могут быть выполнены по схеме: зуб с косой правой заточкой, зуб укороченный  прямой, зуб с косой левой заточкой, зуб укороченный  прямой и т.д.

На рис. 1, а  показаны профили зубьев пилы в пропиле, на рис. 1,б – сечения срезаемых слоев зубьями при одинаковой подаче на зуб. Срезаемые слои разрезаны плоскостью параллельной вектору скорости подачи и перпендикулярной стенкам пропила. Ширина пропила равна b.

Найдем площадь S поперечных сечений срезаемых слоев для зубьев:

– зуб 1 укороченный с прямой заточкой:

;                                  (1)

– зуб 2 с косой левой заточкой:

;                                  (2)

– зуб 3 с правой косой заточкой:  .

Анализируя формулы (1) и (2), отметим следующее.

При величине укорочения прямого зуба с = 0  S1> S2   на  .

При   или     S1 = S2 = S3 = Szb. Это оптимальный случай, когда площади срезаемых слоев прямым укороченным и косыми зубьями равны. Для этого случая

,                                                    (3)

где λ – угол наклона режущей кромки зуба с косой заточкой.

Можно принимать значение с из ряда (рис. 2):

с = 0,5Sz;   с = Sz;  с = 1,5Sz;  с = 2Sz.                              (4)

При укорочении прямых зубьев с = 0,5Sz  и с = Sz рабочая часть режущих кромок всех зубьев проходит от левой до правой стенок пропила. Площади срезаемых слоев всеми зубьями одинаковы и равны Szb. Проекция рабочей части режущих кромок всех зубьев на направление ширины пропила равна b.

При укорочении прямых зубьев с > Sz  рабочие части режущих кромок зубьев не формируют одновременно обе стенки пропила. Площади срезаемых слоев прямыми зубьями стали меньше соответствующих площадей, срезаемых зубьями с косой заточкой (табл. 1). Проекция рабочей части режущих кромок зубьев на направление ширины пропила меньше b.

Среднее значение подачи на зуб определим как отношение плошади к ширине пропила. При выполнении условия (3), т.е. при с = 0,5Sz  и с = Sz  для всех зубьев

.

Для других условий значения  Szср  находятся по данным табл. 1.

Таблица 1

Параметры срезаемых слоев

| Параметры | с = 1,5Sz | с = 2,0Sz |
| --- | --- | --- |
|  | Зуб прямой | Зуб косой | Зуб прямой | Зуб косой |
| Площадь |  |  |  |  |
| Проекция рабочей части режущей кромки на направление b |  |  |  |  |
| Среднее Szср слоя | 1,15 Sz | 1,25 Sz | 1,17 Sz | 1,5 Sz |

Пример 1. Ширина пропила b = 3,6 мм, угол наклона режущей кромки λ = 15º. Определить величину укорочения с зуба 1 и значение Sz.

Решение. = 0,48 мм. Согласно (4) принимаем с = Sz = 0,48 мм.

Пример 2. Ширина пропила b = 3,6 мм, подача на зуб Sz = 0,5 мм,   с = 0,5Sz. Определить угол наклона зубьев с косой заточкой.

Решение. Из (3) получим == 7,9º.

На рис. 3 приведена схема пиления круглой пилой со скошенными зубьями.

Если угол наклона режущей кромки λ=0º, то режущая кромка расположена перпендикулярно стенкам пропила (показана точкой). Угол встречи φв при пилении изменяется от нуля в точке А до 90º в точке С (). Процесс резания изменяется от продольного // до торцового (. В произвольной точке В дуги контакта имеет место продольно-торцовое резание.

Если угол наклона режущей кромки λ=90º, то режущая кромка расположена параллельно стенкам пропила (показана прямой линией). Угол скоса φс при пилении изменяется от нуля в точке А до 90º в точке С (). Процесс резания изменяется от продольного // до поперечного #. В произвольной точке В дуги контакта имеет место продольно-поперечное резание, а угол скоса равен углу встречи, φс = φв.

Если угол наклона режущей кромки , то в произвольной точке В дуги контакта резание переходит от продольно-торцового к продольно-поперечному и получается продольно-торцово-поперечное резание, которое характеризуется углом наклона φн. Угол наклона измеряется в основной плоскости Pv между направлением волокон, направленных в массив, и главной секущей плоскостью Pτ. Из рис. 3 следует, φн = λ.

Для определения сил и мощности резания необходимо знать значения фиктивной силы резания и касательного давления срезаемого слоя на переднюю поверхность зуба пилы. Для продольно-торцово-поперечного резания можно записать:

– фиктивная сила резания

р//-(-# = р//-( - (р//-( - р//-#);                                 (5)

– касательное давление срезаемого слоя на переднюю поверхность зуба

k//-(-# = k //-( - (k //-( - k //-#),                                (6)

где     р//–( = 1,57 + 0,0359 (в [1];

р//– # = 1,57 – 0,0065 (c ;

k//–(= (0,196 + 0,0039(в)( + (0,069 + 0,0014(в)V' – (5,4 + 0,158 (в);

k//– #= (0,196 – 0,00184(c)( +[0,069 – (0,069 – Б)0,011(c]V' – (5,4 – 0,053(c);

Б# = 0,059...0,069, меньшее  значение Б#  при  ( < 55(,  большее  – при ( > 55(;

( – угол резания, град;

V'  –  условная скорость   резания,   м/с,   причем,  если V  <  50 м/с ,  то V' = (90 – V ),  иначе V' = V, где V – скорость главного движения.

Если φн = 90º, то из (5) и (6) получаем данные для продольно-поперечного резания. Если φн = 0º, то из (5) и (6) получаем данные для продольно-торцового резания. Все это соответствует рис. 3.

На пиле половина зубьев выполнены с косой заточкой и половина – укороченными с прямой заточкой. Для выполнения энергетических расчетов надо найти среднее значение р и k и эти средние значения можно отнести к каждому зубу пилы в отдельности.

Порядок расчета поясним на примере.

Пример. На однопильном круглопильном станке с высотой стола над центром пилы h =105 мм распиливаются сосновые брусья толщиной      t = 100 мм на доски. Диаметр пилы D = 650 мм, число зубьев z = 36, толщина диска пилы S = 4,4 мм, уширение зубьев на сторону S’=1,2 мм, ширина пропила b = 6,8 мм, зубья оснащены пластинами твердого сплава ВК15, угол резания δ = 70º, скорость подачи Vs = 30 м/мин, частота вращения пильного вала n =1500 мин-1. Зубья пилы расположены по схеме: зуб с косой правой заточкой, зуб укороченный  прямой, зуб с косой левой заточкой, зуб укороченный  прямой и т.д.

Определить мощность механизма главного движения в сравнении с пилением пилой с зубьями прямой заточки.

Решение. 1. Определим значение подачи на зуб

= 0,56 мм.

По (4) принимаем укорочение прямого зуба

с = 1,5 Sz =1,5(0,56= 0,83 мм.

2. Находим угол наклона режущей кромки зуба с косой заточкой

= 13,8°.

3. Окружной шаг зубьев

tз = (D/z = 3,14 ( 650/36 = 56,7 мм.

4. Углы (результаты расчетов сведены в табл. 1):

– входа == 0,888 рад;

– выхода  = 1,24 рад;

– контакта (к = (вых – (вх = 1,24-0,888 = 0,354 рад;

– среднее значение (ср = (в = ( (вх + (вых )/2 = (0,888+1,24)/2 =

=1,065 рад = 61º.

5. Длина дуги контакта пилы с брусом

l = (к D / 2 = 0,354(650/2 = 114,9  мм.

Таблица  1

Результаты расчетов

| Параметры | Обозначение | Размерность | Пила комбинированная | Пила с прямой заточкой |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Окружной шаг зубьев | tз | мм | ≈56,7 | 56,7 |
| Углы: |  |  |  |  |
| входа | (вх | рад | 0,888 | 0,888 |
| выхода | (вых | рад | 1,242 | 1,242 |
| контакта | (к | рад | 0,354 | 0,354 |
| среднее | (в | град | 61 | 61 |
| Длина дуги контакта пилы с брусом | l | мм | 114,9 | 114,9 |
| Скорость главного движения | V | м/с | 51,1 | 51,1 |
| Фиктивная сила резания древесины сосны: |  |  |  |  |
| р//–( | р//–( | Н/мм | 3,76 | 3,76 |
| р//– # | р//– # | Н/мм | 1,17 | - |
| р//-(-# | р//-(-# | Н/мм | 3,36 | - |
| рср | рср | Н/мм | 3,56 | - |
| Касательное давление стружки на переднюю поверхность зуба |  |  |  |  |
| k//–( | k//–( | МПа | 23,22 | 23,22 |
| k//– # | k//– # | МПа | 7,22 | - |
| k//-(-# | k//-(-# | МПа | 20,77 | - |
| kср | kср | МПа | 22,0 | - |
| Величина затупления | (( | мкм | 6,7 | 6,7 |
| Коэффициент затупления | (( |  | 1,18 | 1,18 |
| Значение подачи на зуб среднее | Szср | мм | 0,67 | 0,56 |
| Толщина срезаемого слоя | а | мм | 0,58 | 0,49 |
| Удельная сила резания | Fуд | МПа | 33,46 | 36,26 |
| Мощность механизма главного движения | Р | кВт | 11,38 | 12,33 |

6. Скорость главного движения

V = (Dn / 60000 = 3,14(650(1500/60000 = 51,1 м/с.

7. Фиктивная сила резания древесины сосны:

– р//–( = 1,57 + 0,0359(в = 1,57 + 0,0359(61 = 3,76 Н/мм;

–  р//– # = 1,57 – 0,0065 (c  = 1,57-0,0065(61= 1,17 Н/мм;

– р//-(-# = р//-( - (р//-( - р//-#) = 3,76-(3,76-1,17) (13,8/90 =3,36 Н/мм;

– среднее в блоке, включающем один прямой и один косой зуб,

рср = (р//-(-#+ р//–()/2 = (3,36+3,76)/2=3,56 Н/мм.

8. Касательное давление стружки на переднюю поверхность зуба:

– k//–( =(0,196 + 0,0039(61)70 + (0,069 + 0,0014(61) (51,1 – (5,4 + 0,158(61)=

=23,2 МПа;

– k//– # = 7,2 МПа;

– k//-(-#= k //-(- (k //-(- k //-#)(н/90 = 23,2-(23,2-7,2) (13,8/90 =20,8 МПа;

– среднее в блоке kср =(20,8+23,2)/2= 22,0 МПа.

9. Величина затупления режущей кромки зуба

(( = ((lnTКпКи /1000 = 0,0001(114,9 (1500 (480 (0,9 (0,9/1000 = 6,7 мкм.

10. Коэффициент затупления при (o = 10 мкм [2]

= 1,18.

11. Средняя подача на зуб:

– зуб прямой =0,64 мм;

– зуб косой =0,69 мм;

– среднее для пилы

=0,67 мм;

12. Толщина срезаемого слоя зубом пилы:

– комбинированной = 0,58 мм;

– прямозубой = 0,49 мм.

13. Удельная сила резания

=33,46 МПА.

14. Мощность механизма главного движения при работе пилой с комбинированными зубьями

=11,38 кВт.

При использовании пилы с прямыми зубьями мощность равна        Рп = 12,33 кВт. При формировании зубьев только с косой заточкой             Ркос = 10,9 кВт. Укорочение прямых зубьев комбинированной пилы до величины с = Sz  приводит к увеличению мощности  Рк = 11,54 кВт, а при       с = 0,5Sz  Рк = 11,7 кВт. С уменьшением укорочения прямых зубьев комбинированная пила приближается по форме к прямозубой пиле. Таким образом рекомендуется работать комбинированной пилой с укорочением прямых зубьев равным  С = (1,5…2,0) Sz.

Литература

1. Глебов И.Т.  Резание древесины: Учебное пособие. – Екатеринбург: УГЛТА, 2001.– 151 с.

2. Глебов И.Т.  Резание древесины: Избранные лекции. – Екатеринбург: УГЛТУ, 2005.– 99 с.

# Text boxes

1

3

1

λ

б

а

2

2

1

1

3

2

2

1

1

Sz

с

с

Рис.1. Поперечные сечения срезаемых слоев: а – зубчатая кромка    пилы; б – сечения срезаемых слоев

Рис. 3. Схема продольного пиления

круглой пилой

λ

Pτ

Pv

Pn

φн

#

(  С

//  А

//-(  В

//

//-#

Vs

в

λ

3

1

3

1

Sz

2

b

2c=3Sz

1

3

1

Sz

2

c

2c

b

б

λ

Sz

3

1

1

2

b

c

2c

а

Рис.2. Поперечные сечения срезаемых слоев при

укорочении прямого зуба:

а – с = 0,5Sz;       б – с = Sz;       в – с = 1,5Sz