УДК 674.023:621.9

ТОРЦОВОЕ ПИЛЕНИЕ ДРЕВЕСИНЫ

ПИЛАМИ С НАКЛОННЫМИ РЕЖУЩИМИ КРОМКАМИ

Глебов И.Т.

Уральский государственный лесотехнический университет

FACE  DIVISION  WOOD  SAWS  WITH  INCLINED  CUTTING  EDGES

Изложена методика расчета режимов пиления древесины пилой с

наклонными режущими кромками

Для поперечного пиления древесины используются пилы, у которых режущие кромки зубьев поочередно наклонены влево и вправо под углом 10…15º. Так выполнены круглые пилы для поперечного пиления строгальные, твердосплавные отечественного производства, пилы импортные. Ниже изложена методика расчета режимов пиления такими пилами.

На рисунке 1 показана схема расположения срезаемых слоев в пропиле шириною b. Угол наклона режущей кромки зуба находится из выражения

.

Из схемы следует, что при  площади S срезов, образованных всеми зубьями одинаковы и равны , где Sz – величина подачи на зуб, мм. При средней ширине пропила для зубьев 1 и 2 bср = b/2 средняя подача на зуб для каждого зуба равна

.

Толщина срезаемого слоя измеряется в направлении подачи на зуб. Среднее значение толщины срезаемого слоя при пилении круглыми пилами

,

где μ – угол подачи.

При поперечном пилении древесины стенки пропила расположены перпендикулярно к волокнам древесины. Если угол наклона λ = 0, то режущие кромки расположены параллельно волокнам и выполняют поперечное резание. Однако в этом случае волокна древесины не перерезаются, а рвутся, в результате чего поверхности стенок пропила имеют низкое качество. Если угол наклона  λ > 0, то волокна древесины перерезаются режущими кромками, выполняя поперечно-торцовое резание. Для древесины сосны значения фиктивной силы резания р#-( и касательного давления на переднюю поверхность зуба k#-( можно определить по следующим формулам [1]:

р#–( = 0,98 + 0,042 (н;

k#–(= (0,029 + 0,0058(н)( + (В + 0,0014(н)V' – (5,9 + 0,152(н),

где  (н – угол наклона, равный углу наклона λ, град;

( –  угол резания, град;

В – коэффициент, при (  < 55º В = 0,059; при (  > 55º В = 0,069;

V'  –  условная скорость   резания,   м/с,   причем,  если скорость главного движения  V  <  50 м/с ,  то V' = (90 – V ),  иначе V' = V.

Порядок расчета режимов пиления показан на примере.

Дано. На суппортном торцовочном станке модели ЦПА40–М распиливаются поперек сосновые брусья влажностью W = 20% и сечением 100×150 мм. Диаметр пилы D = 400 мм, толщина диска S = 2,8 мм, уширение зубьев на сторону S’ = 0,7 мм, число зубьев пилы Z = 72, частота вращения пилы n = 2900 мин-1, угол резания зубьев δ = 70º, углы наклона режущих кромок зубьев λ = 10º. Зубья пилы оснащены пластинами твердого сплава ВК15. Расстояние от центра пилы до стола h = 180 мм, высота пропила t = 100 мм. Скорость подачи   Vs = 15 м/с, зубья острые, пила расположена над столом станка.

Определить мощность на пиление в сравнении с пилением обычной торцовой пилой с боковой косой заточкой зубьев β = 45º.

Решение. Расчетная схема пиления показана на рисунке 2.

1. Находим ширину пропила

4,2 мм.

2. Находим значение подачи на зуб

= 0,07 мм.

3. Углы контакта пилы с заготовкой:

– входа

– выхода  = 25,84º;

– контакта 40,57º;

– среднее 46,1º.

4. Шаг зубьев

= = 17,5 мм.

5. Длина дуги контакта

= 141,7 мм.

6. Определяем скорость главного движения

= 60,7 м/с.

7. Толщина слоя (перерезаемого, срезаемого)

– предлагаемой пилой

0,104 мм;

– обычной пилой

0,052 мм.

8. Значение фиктивной силы резания при пилении:

– предлагаемой пилой (угол (н =λ)

р#–( = 0,98 + 0,042 (н = 0,98 + 0,042· 10 = 1,4 Н/мм;

– обычной пилой р = 1 Н/мм.

9. Касательное давление срезаемого слоя на переднюю поверхность зуба:

– предлагаемой пилой (угол (н =λ)

k#–(= (0,029 + 0,0058(н)( + (0,069 + 0,0014(н)V' – (5,9 + 0,152(н) =

= (0,029 + 0,0058·10) ·70 + (0,069 + 0,0014·10) ·60,7 – (5,9 + 0,152·10) =

= 3,71 МПа;

–  для обычной пилы [2]

,

где  γ – передний угол, град;

b – ширина пропила, мм;

β1 – угол боковой заточки, град.

== 21,68 МПа;

10. Величина затупления режущей кромки для острых зубьев (( = 1.

11. Окружная касательная сила резания:

– предлагаемой пилой (угол (н =λ)

= 56,57 Н;

– обычной пилы

= 67,29 Н;

12. Мощность на пиление:

–  для предлагаемой пилы

= 3,44 кВт;

– обычной пилы

=4,09 кВт.

Вывод. 1. Использование для поперечного пиления пил, режущие кромки зубьев которых наклонены поочередно в разные стороны, позволяет снизить энергопотребление процесса пиления.

2. Уменьшение угла наклона режущих кромок приводит к снижению мощности на резание. Так, при λ = 5º Р = 2,69 кВт. Однако при малых углах наклона затрудняется перерезание волокон древесины, волокна не перерезаются, а рвутся и шероховатость стенок пропила ухудшается.

3. Расчеты показывают, что с увеличением скорости подачи преимущества предлагаемой пилы увеличиваются. Например, при Vs = 30 м/мин и приведенных выше условиях пиления для предлагаемой пилы Р = 4,18 кВт, для обычной Рк = 6,25 кВт.

Библиографический список

1. Глебов И.Т. Резание древесины [Текст]./ И.Т. Глебов – Екатеринбург, УГЛТУ, 2001.– 151 с.

2. Бершадский А.Л. Резание древесины [Текст]./ А.Л. Бершадский, Н.И. Цветкова – Минск, Вышейш. шк., 1975. –304 с.

# Text boxes

Рисунок 1. Сечения срезаемых

зубьями слоев в пропиле

Рис. 1. Сечения срезаемых слоев зубьями комбинированной пилы в пропиле

Рис. 1. Сечения срезаемых слоев зубьями комбинированной пилы в пропиле

Рис. 1. Сечения срезаемых слоев зубьями комбинированной пилы в пропиле

Рис. 1. Сечения срезаемых слоев зубьями комбинированной пилы в пропиле

Рис. 1. Сечения срезаемых слоев зубьями комбинированной пилы в пропиле

Рис. 1. Сечения срезаемых слоев зубьями комбинированной пилы в пропиле

Рис. 1. Сечения срезаемых слоев зубьями комбинированной пилы в пропиле

Рисунок 1. Сечения срезаемых

зубьями слоев в пропиле

Рис. 1. Сечения срезаемых слоев зубьями комбинированной пилы в пропиле

Рис. 1. Сечения срезаемых слоев зубьями комбинированной пилы в пропиле

Рис. 1. Сечения срезаемых слоев зубьями комбинированной пилы в пропиле

Рис. 1. Сечения срезаемых слоев зубьями комбинированной пилы в пропиле

Рис. 1. Сечения срезаемых слоев зубьями комбинированной пилы в пропиле

Рис. 1. Сечения срезаемых слоев зубьями комбинированной пилы в пропиле

Рис. 1. Сечения срезаемых слоев зубьями комбинированной пилы в пропиле

Рисунок 1. Сечения срезаемых

зубьями слоев в пропиле

Рис. 1. Сечения срезаемых слоев зубьями комбинированной пилы в пропиле

Рис. 1. Сечения срезаемых слоев зубьями комбинированной пилы в пропиле

Рис. 1. Сечения срезаемых слоев зубьями комбинированной пилы в пропиле

Рис. 1. Сечения срезаемых слоев зубьями комбинированной пилы в пропиле

Рис. 1. Сечения срезаемых слоев зубьями комбинированной пилы в пропиле

Рис. 1. Сечения срезаемых слоев зубьями комбинированной пилы в пропиле

Рис. 1. Сечения срезаемых слоев зубьями комбинированной пилы в пропиле

Рисунок 1. Сечения срезаемых

зубьями слоев в пропиле

Рис. 1. Сечения срезаемых слоев зубьями комбинированной пилы в пропиле

Рис. 1. Сечения срезаемых слоев зубьями комбинированной пилы в пропиле

Рис. 1. Сечения срезаемых слоев зубьями комбинированной пилы в пропиле

Рис. 1. Сечения срезаемых слоев зубьями комбинированной пилы в пропиле

Рис. 1. Сечения срезаемых слоев зубьями комбинированной пилы в пропиле

Рис. 1. Сечения срезаемых слоев зубьями комбинированной пилы в пропиле

Рис. 1. Сечения срезаемых слоев зубьями комбинированной пилы в пропиле

Рисунок 1. Сечения срезаемых

зубьями слоев в пропиле

Рис. 1. Сечения срезаемых слоев зубьями комбинированной пилы в пропиле

Рис. 1. Сечения срезаемых слоев зубьями комбинированной пилы в пропиле

Рис. 1. Сечения срезаемых слоев зубьями комбинированной пилы в пропиле

Рис. 1. Сечения срезаемых слоев зубьями комбинированной пилы в пропиле

Рис. 1. Сечения срезаемых слоев зубьями комбинированной пилы в пропиле

Рис. 1. Сечения срезаемых слоев зубьями комбинированной пилы в пропиле

Рис. 1. Сечения срезаемых слоев зубьями комбинированной пилы в пропиле

Рисунок 1. Сечения срезаемых

зубьями слоев в пропиле

Рис. 1. Сечения срезаемых слоев зубьями комбинированной пилы в пропиле

Рис. 1. Сечения срезаемых слоев зубьями комбинированной пилы в пропиле

Рис. 1. Сечения срезаемых слоев зубьями комбинированной пилы в пропиле

Рис. 1. Сечения срезаемых слоев зубьями комбинированной пилы в пропиле

Рис. 1. Сечения срезаемых слоев зубьями комбинированной пилы в пропиле

Рис. 1. Сечения срезаемых слоев зубьями комбинированной пилы в пропиле

Рис. 1. Сечения срезаемых слоев зубьями комбинированной пилы в пропиле

Рисунок 1. Сечения срезаемых

зубьями слоев в пропиле

Рис. 1. Сечения срезаемых слоев зубьями комбинированной пилы в пропиле

Рис. 1. Сечения срезаемых слоев зубьями комбинированной пилы в пропиле

Рис. 1. Сечения срезаемых слоев зубьями комбинированной пилы в пропиле

Рис. 1. Сечения срезаемых слоев зубьями комбинированной пилы в пропиле

Рис. 1. Сечения срезаемых слоев зубьями комбинированной пилы в пропиле

Рис. 1. Сечения срезаемых слоев зубьями комбинированной пилы в пропиле

Рис. 1. Сечения срезаемых слоев зубьями комбинированной пилы в пропиле

Рисунок 1. Сечения срезаемых

зубьями слоев в пропиле

Рис. 1. Сечения срезаемых слоев зубьями комбинированной пилы в пропиле

Рис. 1. Сечения срезаемых слоев зубьями комбинированной пилы в пропиле

Рис. 1. Сечения срезаемых слоев зубьями комбинированной пилы в пропиле

Рис. 1. Сечения срезаемых слоев зубьями комбинированной пилы в пропиле

Рис. 1. Сечения срезаемых слоев зубьями комбинированной пилы в пропиле

Рис. 1. Сечения срезаемых слоев зубьями комбинированной пилы в пропиле

Рис. 1. Сечения срезаемых слоев зубьями комбинированной пилы в пропиле

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

b

3

b

3

b

3

b

3

b

3

b

3

b

3

b

3

b

3

b

3

b

3

b

3

b

3

b

3

b

3

b

3

b

3

b

3

b

3

b

3

b

3

b

3

b

3

b

3

b

3

b

3

b

3

b

3

b

3

b

3

b

3

b

3

λ

λ

λ

λ

λ

λ

λ

λ

λ

λ

λ

λ

λ

λ

λ

λ

λ

λ

λ

λ

λ

λ

λ

λ

λ

λ

λ

λ

λ

λ

λ

λ

λ

λ

λ

λ

λ

λ

λ

λ

λ

λ

λ

λ

λ

λ

λ

λ

λ

λ

λ

λ

λ

λ

λ

λ

λ

λ

λ

λ

λ

λ

λ

λ

Sz

Sz

Sz

Sz

Sz

Sz

Sz

Sz

Sz

Sz

Sz

Sz

Sz

Sz

Sz

Sz

Sz

Sz

Sz

Sz

Sz

Sz

Sz

Sz

Sz

Sz

Sz

Sz

Sz

Sz

Sz

Sz

Sz

Sz

Sz

Sz

Sz

Sz

Sz

Sz

Sz

Sz

Sz

Sz

Sz

Sz

Sz

Sz

Sz

Sz

Sz

Sz

Sz

Sz

Sz

Sz

Sz

Sz

Sz

Sz

Sz

Sz

Sz

Sz

Рисунок 2. Расчетная схема

пиления

Vs

К

λ

λ

λ

λ

λ

λ

λ

К

λ

λ

λ

λ

λ

λ

λ

К

λ

λ

λ

λ

λ

λ

λ

К

λ

λ

λ

λ

λ

λ

λ

К

λ

λ

λ

λ

λ

λ

λ

К

λ

λ

λ

λ

λ

λ

λ

К

λ

λ

λ

λ

λ

λ

λ

К

λ

λ

λ

λ

λ

λ

λ

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

φвх

φвых

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2