УДК 621

ПРИЛОЖЕНИЕ МЕТОДА НЕОПРЕДЕЛЕННЫХ МНОЖИТЕЛЕЙ ЛАГРАНЖА К РЕШЕНИЮ ЗАДАЧИ РАЦИОНАЛИЗАЦИИ ПНЕВМОМОТОРА

# Раевская Л.Т. (УГЛТУ, г .Екатеринбург, РФ)   raevskaya@usfeu.ru

# USING OF INDEFINITE MULTIPLIERS LA GRANGE METHOD  TO SOLVE THE PNEUMOTOR RATIONALIZATION PROBLEM

Величина напряжения вдоль оси поршня пневмомотора ДАР 14М на порядок превышает среднее значение [1]. Одна из основных причин этого - появление деформации изгиба из-за внецентренного сжатия. Для уменьшения деформации изгиба предусмотрен такой конструктивный элемент поршня, как ребро жесткости. В поршне пневмомотора ДАР-14М длина ребра жесткости 60 мм, сечение, перпендикулярное оси  ребра, имеет геометрическую форму трапеции с верхним основанием а = 8 мм, нижним основанием b = 16 мм. Высота трапеции h = 15 мм (рис.1, 2).

Рис.1. Модель поршня. В нижней части между опорами под поршневой палец - ребро жесткости.

Ранее было показано, что параметры ребра жесткости не оптимальны [1]. Изменение параметров сечения ребра жесткости может приводить к уменьшению характеристик напряженно-деформированного состояния (НДС) от 4-5% (упругие деформации, абсолютные смещения  точек) до 10-15% (напряжение). Для окончательного решения задачи поиска формы и параметров сечения ребра жесткости исследуем целевую функцию - в нашем случае нормальное напряжение вдоль оси поршня. Воспользуемся методом неопределенных множителей Лагранжа, который особенно эффективен при числе переменных три и менее [2]. В данном расчете целевая функция зависит от двух параметров  – размеров верхнего и нижнего оснований трапеции. Эти параметры выбраны в качестве переменных проектирования. Кроме того, потребуем, чтобы масса ребра жесткости оставалась постоянной, равной исходной массе в поршне пневмомотора ДАР-14М. Это налагает ограничения на переменные проектирования: поскольку площадь сечения должна оставаться постоянной, равной S = h (а + b)/2, то отсюда следует, что ограничение в виде равенства имеет следующий вид (а + b – k) = 0. В полученном условии связи значение k равно 24. Изменяя переменные проектирования, можно влиять на переменные состояния – напряжения.  Чтобы построить функцию Лагранжа

L (X, X, = ( X, X ) +,                                                   (1)

где - неопределенный множитель Лагранжа, X, X - параметры, необходимо получить аналитическое выражение для напряжения в сечении ребра жесткости. Известно, что напряжение вычисляется по формуле

.                                                                                     (2)

Рис.2. Сечение ребра жесткости. Ус – расстояние от нижнего основания трапеции до центра тяжести сечения - т. С, У- координата самой удаленной точки сечения от нейтральной линии, Уо – координата точки приложения силы Р.

Здесь Р – равнодействующая внешних сил,  направленная по оси поршня, перпендикулярно плоскости рис.2 на расстоянии Уо от точки С, - плечо силы Р относительно оси Z, - координата самой удаленной от нейтральной линии точки сечения,  - момент инерции сечения относительно оси Z. В данном расчете величина силы Р считается постоянной, а Ус, У, Уо, I зависят от параметров a,b следующим образом:

Ус = h ( 2a + b)/3(a + b) ;

У = h – Ус = h(a + 2b)/3(a + b) ;                                                                      (3)

Уо = d – Ус = (3d (a +b ) – h(2a + b))/3(a + b) ;                                                (4)

I = h3 (a2 + 4ab + b2)/36(a + b),                                                                         (5)

где d – расстояние от нижнего основания трапеции до оси поршня. Эта величина для двигателя ДАР -14М принимает значение равное 32,5 мм. Подставляя соотношения (3) – (5)

в формулу (2), получаем для максимального нормального напряжения вдоль оси поршня в самой удаленной от нейтральной линии точке сечения аналитическое выражение в виде

=  {1 + 2(a + 2b)[3d(a + b) – h(2a + b)] /h(a2 + 4ab + b2)}.     (6)

В силу симметрии задачи нейтральная линия пройдет параллельно основаниям трапеции Определим координату У нейтральной линии из соотношения (2). Получаем

У = - , откуда следует, что для У всегда будет отрицательное значение, т.е. нейтральная линия располагается всегда ниже центра тяжести сечения. Часть ребра жесткости над центром тяжести всегда – сжата, независимо от вида трапеции. Возникает вопрос, при любых ли параметрах a,b сечения точки именно верхнего основания будут самыми удаленными от нейтральной линии. При величине  a  b это так и будет. При значениях

а 16 мм самыми удаленными точками от нейтральной линии оказываются точки нижнего основания. Ниже на графике показано изменение расстояния (в мм) до центра тяжести для нескольких вариантов сечений: 1 – сечение с параметрами а=b=12; 2- a=14, b=10; 3 – a=16, b=8; 4 – a=18, b=8; 5 – a=20, b=4; 6 – a=22, b=2. Для нашего исследования  рассмотрим напряжение в виде соотношения (6).

Функция Лагранжа получается следующей (при условии h=15, d=32,5)

L(a, b, n)= 2P(1+ 2(2b+a)(67.5a+82.5b)/15(a2+4ab+b2))/15(a+b) + n(a+b-k).    (7)

Для частных производных  от функции Лагранжа (7) по а, b, n получены следующие выражения

∂ L (a, b, n) /∂ a = (0.07(15na4 + 120nba3 – 20a2P + 270 a2nb2 – 92aPb + 120 anb3 – 164Pb2+ 15nb4))/(a2+ 4ab + b2)2

∂ L (a, b, n) /∂ b = (0.07(15na4 + 120nba3 – 34a2P + 270 a2nb2 – 40aPb + 120 anb3 – 46Pb2+ 15nb4))/(a2+ 4ab + b2)2

∂ L (a, b, n) /∂ n = a + b – k.

Приравнивая эти производные нулю и решая систему уравнений, получаем для параметров а  и b, минимизирующих  нормальное наибольшее напряжение значения (округляя до целых величин) а = 20 мм, b=4 мм.

Обсуждение результатов.

- Поскольку самое большое напряжение существует по оси поршня, то получено аналитическое выражение для этой величины и с помощью метода неопределенных множителей Лагранжа, вычислены такие параметры а, b сечения ребра жесткости, которые минимизируют нормальное наибольшее напряжение.

- Для проверки результата  в программном комплексе ANSYS исследовалось напряженно-деформированное состояние поршня пневмомотора ДАР-14М с новыми параметрами ребра жесткости а=20, b=4. В таблице приведены некоторые результаты для максимального смещения  Uy, напряжений ,  деформации в сравнении с полученными ранее (  предыдущего расчета  поршня с  параметрами а=8 мм, b=16 мм).

Таблица 1.

Характеристики напряженно-деформированного состояния (НДС) для двух видов

сечения ребра жесткости

| a-b (мм) характе- ристики | 8- 16 | 20-4 | % изменения |
| --- | --- | --- | --- |
| Uy (10Е-05)м | -0.437 | -0.416 | 4.8 |
| (10Е07) Н/м2 | 0.356 | 0.320 | 10.1 |
| (10Е07) Н/м2 | 0.209 | 0.167 | 20.1 |
| (10Е-04) | 0.229 | 0.217 | 5.2 |

Для дальнейшего уточнения результатов необходимо рассмотреть сечение ребра жесткости вместе с корпусом поршня.

# Библиографический список

- Раевская Л.Т. Динамическое моделирование напряженно – деформированного состояния элементов аксиально-поршневых пневмомоторов. Деревообработка: технологии, оборудование, менеджмент ХХ1 века. Труды евразийского симпозиума/ Под ред. И.Т. Глебова. – Екатеринбург. 2006 г. С.193-200.

- Петрушко И.М., Кузнецов Л.А., Прохоренко В.И., Сафонов В.Ф. курс высшей математики: Интегральное исчисление. Функции нескольких переменных. Дифференциальные уравнения. М.: Изд-во МЭИ, 2002.

# Text boxes

С

У

Z

Yc

Yo

Y