Уласовец  В.Г.   (УГЛТУ,  г. Екатеринбург, РФ)  vadul@mail.ru

расход  пиломатериалов  на  производство  тары

The expense of saw-timbers on container manufacture

Для изготовления дощатых ящиков применяют пиломатериалы 2 и 3 сорта лиственных (включая  березу) пород по  ГОСТ  2695-83  "Пиломатериалы лиственных пород. Технические условия" и хвойные пиломатериалы 3 - 4 сорта по ГОСТ  8486-86  "Пиломатериалы хвойных пород. Технические  условия".

По показателям качества древесина досок и планок ящиков должна соответствовать требованиям, указанным в ГОСТ 2991-85 "Ящики дощатые неразборные для грузов массой до 500 кг. Общие технические условия".

По характеру обработки различают детали дощатых ящиков с параметром шероховатости поверхности не более = 1250 мкм  и с параметром шероховатости поверхности не более  = 320 мкм.

Параметр шероховатости поверхности деталей устанавливают в стандартах или другой нормативно-технической документации на ящики для конкретных видов продукции.

Детали дощатых ящиков толщиной 9, 13, 16 мм следует изготавливать из пиломатериалов, ширина которых кратна толщинам деталей, а толщина – равна ширине выпиливаемых деталей.

Детали дощатых ящиков толщиной 19, 22, 25, 32 и 40 мм следует изготавливать из пиломатериалов толщиной, равной толщине деталей тары.

Ширина пропила при раскрое пиломатериалов не должна превышать следующих значений (в мм):

2,0  -  при раскрое ленточными и коническими пилами;

2,5  -  при раскрое пилами для тарных лесопильных рам;

2, 5  - при раскрое строгальными пилами;

3,8  - при раскрое круглыми плоскими пилами.

Детали ящиков с параметром шероховатости с одной стороны не более                 = 500  мкм необходимо получать путем деления кратных по толщине пиломатериалов строгальными пилами. Припуски на фрезерование в этом случае не учитывают.

Определение  размеров  деталей  ящиков

Размеры (ширину и длину) и количество деталей ящиков по типам, предусмотренным ГОСТ 2991-85, рассчитывают следующим образом:

а) ширина торцовых и боковых стенок ящика равна внутренней высоте ящика. Для решетчатых ящиков ширина щита уменьшается на величину просветов;

б) ширина дна и крышки для ящиков типов  Ι -VΙ соответствует внутренней ширине ящика, увеличенной на толщину двух боковых стенок. Ящики типа  ΙV- 1  и  ΙV- 2  изготовляют без крышки;

в) длина торцовых стенок равна внутренней ширине ящика;

г) длина боковых стенок соответствует внутренней длине ящика, увеличенной на удвоенную толщину дощечек торцовых стенок  (тип Ι, тип ΙΙ -2, тип  ΙV- 1 и ΙV- 2, тип V-2) и удвоенную толщину планок (тип ΙΙ -1, тип ΙΙΙ -1, тип ΙΙΙ -2, тип V-1, тип VΙ- 1  и  ΙV- 2);

д) длину дощечек дна и крышки устанавливают:

- для  Ι,  ΙΙ -2,  ΙΙΙ -1,  ΙΙΙ -2,  ΙV- 1,  ΙV- 2, V-2,  VΙ -1,  VΙ -2 типов ящиков равной длине боковых стенок;

- для  ΙΙ -1, V-1 типов ящиков равной внутренней длине ящика, увеличенной на удвоенную толщину торцовых стенок;

е) длина планок должна соответствовать:

- вертикальных на торцовых стенках – внутренней высоте ящика;

- горизонтальных на торцовых стенках – внутренней ширине ящика, уменьшенной на ширину двух вертикальных планок;

- поперечных на дне и крышке – внутренней ширине ящика, увеличенной на толщину двух боковых стенок (тип ΙΙΙ -2,  тип ΙV- 2,  тип VΙ -2);

- вертикальных на боковых стенках (при установке поясов) – внутренней высоте ящика, увеличенной на толщину дощечек дна, крышки и на толщину поперечных планок на дне и крышке;

- трехгранных – внутренней высоте ящика (тип ΙΙ -2,  тип V-2);

- трехгранных – наружной высоте ящика, уменьшенной на толщину дощечек дна и на толщину поперечных планок на дне (тип ΙV- 1,  тип ΙV- 2);

ж) количество деталей устанавливают в штуках по типоразмерам ящиков.

Порядок расчета размеров деталей ящиков по типам, приведенным в общих технических условиях стандартов, аналогичен описанному выше.

Расчет норм расхода пиломатериалов  на производство тары

с параметром шероховатости поверхности деталей не более = 1250 мкм

На основании установленных размеров деталей ящика (торцовых, боковых стенок, дна, крышки, планок и др.) и их количества рассчитывают объем древесины в чистоте на один ящик.

Для удобства расчетов примем следующие условные обозначения:

tk,n  - толщина  детали  n -го  типоразмера  k -го ящика, м;

bk.n  - ширина  детали  n -го  типоразмера  k -го ящика,  м;

lk,n  - длина  детали  n -го  типоразмера  k -го ящика,  м;

mk,n - количество деталей  n -го  типоразмера в  k -ом ящике, шт.;

gk,n = tk,n bk.n lk,n mk,n  - объем деталей  n -го  типоразмера,  k -го ящика, м3;

n = 1…T - количество типоразмеров деталей в  k -ом  ящике, шт.;

- объем (в чистоте) деталей всех размеров в  k -ом  ящике, м3;

Pi,g - удельный вес g -го сорта в общем объеме пиломатериалов i -ой породы, используемых для производства тары %;

- объем используемого  сырья  (необрезных  пиломатериалов)    i -ой  породы, %;

k = 1…А  -  количество видов (ассортимент) изготавливаемых ящиков;

Pk - удельный вес k -ых комплектов ящиков в общем объеме изготавливаемой тары, %.

Расход необрезных пиломатериалов i -ой породы, g -го сорта на изготовление одноименных деталей  n -го типоразмера, входящих в  k -ый  ящик, т. е. Di,k,g,n (м3/детали  n -го типоразмера), вычисляют по формуле

Di,k,g,n = gk,n Kp Kk ,                                                (1)

где  Kp - расходный коэффициент (норматив), учитывающий расход необрезных пиломатериалов их при продольном раскрое на заготовки кратные по длине деталям тары;

Kk - расходный коэффициент (норматив), учитывающий расход древесины, связанный с качеством исходных пиломатериалов и требованиями к качеству выпиливаемых деталей тары.

Для определения значения Кр разработаны графики (рис. 1 и рис. 2), отражающие зависимость величины расхода необрезных пиломатериалов на детали тары от схемы раскроя, толщины детали (значения указаны на оси абсцисс) и ширины пропила (наклонные линии).  На оси ординат графиков слева даны значения коэффициента расхода  Кр.

Kp= К1 - коэффициент, учитывает расход древесины при продольном раскрое необрезных пиломатериалов, когда ширина выпиливаемых кратных по длине заготовок для деталей тары равна толщине исходных пиломатериалов (рис. 1);

| Коэффициент расхода древесины, К1 |  | Ширина пропила, мм |
| --- | --- | --- |
| Толщина деталей тары, мм |
| Рис. 1. Графики для определения коэффициента расхода древесины К1 |

Kp= К2 - коэффициент, учитывает расход древесины при продольном раскрое необрезных пиломатериалов, когда толщина выпиливаемых кратных по длине заготовок для деталей тары равна толщине исходных пиломатериалов (рис. 2).

| Коэффициент расхода древесины, К2 |  | Ширина пропила, мм |
| --- | --- | --- |
| Толщина деталей тары, мм |
| Рис. 2. Графики для определения коэффициента расхода древесины К2 |

Значение  Кк  следует определять по графикам (рис. 3… 10), построенным на основании данных экспериментальных работ, которые проводились на промышленных предприятиях Уральского региона и Европейской части России. По указанным графикам определяют расход кратных по длине заготовок на детали тары, зависящий от породы древесины, ее качества (сорта), длин (значения даны на оси абсцисс) и ширин (наклонные линии) выпиливаемых деталей, а также их назначения (дощечки или планки). На оси ординат слева даны значения коэффициентов расхода.

Для  необрезных пиломатериалов мягких лиственных (включая березу) пород:

Кк - коэффициент расхода древесины при выработке деталей ящиков из необрезных лиственных пиломатериалов 2 сорта (рис. 3 – дощечек - Кл2д,  рис. 4 – планок - Кл2п);

| Коэффициент расхода древесины, Кл2д |  | Ширина дощечек, мм |
| --- | --- | --- |
| Длина дощечек, мм |
| Рис. 3. Графики для определения значения коэффициента Кл2д, учитывающего потери древесины, связанные с качеством исходных пиломатериалов 2- го сорта мягких лиственных пород (и березы), при выработке деталей дощечки |
| Коэффициент расхода древесины, Кл2п |  | Ширина планок, мм |
| Длина планок, мм |
| Рис. 4. Графики для определения значения коэффициента Кл2п, учитывающего потери древесины, связанные с качеством исходных пиломатериалов 2- го сорта мягких лиственных пород (и березы), при выработке деталей планки |

Кк - коэффициент  расхода  древесины  при  выработке  деталей  ящика  из необрезных лиственных пиломатериалов  3 сорта (рис. 5 – дощечек - Кл3д, рис. 6 – планок - Кл3п);

| Коэффициент расхода древесины, Кл3д |  | Ширина дощечек, мм |
| --- | --- | --- |
| Длина дощечек, мм |
| Рис. 5. Графики для определения значения коэффициента Кл3д, учитывающего потери древесины, связанные с качеством исходных пиломатериалов 3- го сорта мягких лиственных пород (и березы), при выработке деталей дощечки |
| Коэффициент расхода древесины, Кл3п |  | Ширина планок, мм |
| Длина планок, мм |
| Рис. 6. Графики для определения значения коэффициента Кл3п, учитывающего потери древесины, связанные с качеством исходных пиломатериалов 3- го сорта мягких лиственных пород (и березы), при выработке деталей планки |

Для пиломатериалов хвойных пород:

Кк - коэффициент  расхода  древесины  при  выработке  деталей  ящика    из необрезных  хвойных  пиломатериалов  3  сорта (рис. 7 – дощечек - Кх3д,  рис. 8 – планок - Кх3п);

| Коэффициент расхода древесины, Кх3д |  | Ширина дощечек, мм |
| --- | --- | --- |
| Длина дощечек, мм |
| Рис. 7. Графики для определения значения коэффициента Кх3д, учитывающего потери древесины, связанные с качеством исходных пиломатериалов 3- го сорта хвойных пород, при выработке деталей дощечки |
| Коэффициент расхода древесины, Кх3п |  | Ширина планок, мм |
| Длина планок, мм |
| Рис. 8. Графики для определения значения коэффициента Кх3п, учитывающего потери древесины, связанные с качеством исходных пиломатериалов 3- го сорта, при выработке деталей планки |

Кк - коэффициент  расхода  древесины при  выработке  деталей  ящиков  из  необрезных  хвойных пиломатериалов 4 сорта (рис. 9 – дощечек - Кх4д,  рис. 10 – планок - Кх4п).

| Коэффициент расхода древесины, Кх4д |  | Ширина дощечек, мм |
| --- | --- | --- |
| Длина дощечек, мм |
| Рис. 9. Графики для определения значения коэффициента Кх4д, учитывающего потери древесины, связанные с качеством исходных пиломатериалов 4- го сорта хвойных пород, при выработке деталей дощечки |
| Коэффициент расхода древесины, Кх4п |  | Ширина планок, мм |
| Длина планок, мм |
| Рис. 10. Графики для определения значения коэффициента Кх4п, учитывающего потери древесины, связанные с качеством исходных пиломатериалов 4- го сорта, при выработке деталей планки |

Индивидуальную норму расхода необрезных пиломатериалов i -ой породы,  g -го сорта на  k -ый  ящик, т.е. Нi,k,g (м3/ k -ый ящик), вычисляют по формуле

.                                               (2)

Норму расхода необрезных пиломатериалов i -ой породы, g -го сорта на 1 м3 комплектных деталей k -го ящика, т.е. Нi,k,g,куб (м3/м3), вычисляют по формуле

.                                                (3)

Индивидуальную специфицированную норму расхода необрезных пиломатериалов i -й породы на изготовление k -го комплекта деталей ящика, т.е. Нi,k (м3/k -ый ящик), вычисляют как средневзвешенную гармоническую величину по формуле

.                                                     (4)

Норму расхода необрезных пиломатериалов i -ой породы, т.е. Нi,k,куб (м3/м3) на изготовление 1 м3 комплекта деталей k -го ящика, вычисляют по формуле

.                                                     (5)

Групповую норму расхода необрезных пиломатериалов i -ой породы на изготовление  деталей по всему ассортименту изделий (ящиков), т.е. Нi  (м3/ усредненный ящик), вычисляют как средневзвешенную арифметическую величину по формуле

,                                                      (6)

Расчет норм расхода пиломатериалов  на производство тары

с параметром шероховатости поверхности деталей не более = 320 мкм

При определении норм расхода необрезных пиломатериалов на детали тары с параметром шероховатости их поверхности не более = 320 мкм следует учитывать расход древесины на фрезерование (Кф), который для каждой детали рассчитывают как отношение площади  ее  поперечного сечения до фрезерования Fн к площади поперечного сечения после фрезерования по формуле  Кф,t = Fн,t / Fф,t.

Значения коэффициентов Кр определяют по соответствующим графикам (рис.1 или рис. 2), а толщину заготовки берут с учетом припуска на фрезерование  (см. табл. 5)  соответствующего количества пластей по ГОСТ 7307-75 "Детали из древесины и древесных материалов. Припуски на механическую обработку".

Значения коэффициентов Кк  определяют по графикам (рис. 3…6  для пиломатериалов лиственных пород и рис. 7…10  –  для хвойных). При этом ширину заготовки берут с учетом припуска на фрезерование соответствующего количества кромок.

Расход необрезных пиломатериалов i -ой породы, g -го сорта на изготовление одноименных деталей (с фрезерованием) n -го типоразмера, входящих в k -ый ящик, т. е.  (м3/м3), вычисляют по формуле

= gk,n Kp Kk Kф.                                              (7)

Индивидуальную норму расхода необрезных пиломатериалов i -ой породы, g -го сорта на фрезерованные детали k -го ящика, т.е.  (м3/ящик), вычисляют по формуле

.                                                   (8)

Норму расхода необрезных пиломатериалов i -ой породы, g -го сорта на 1 м3 комплектных фрезерованных деталей k -го ящика, т.е. (м3/м3), вычисляют по формуле

.                                                 (9)

Норму расхода необрезных пиломатериалов i -ой  породы на изготовление комплекта фрезерованных деталей k -го ящика, т.е.  (м3/ящик), вычисляют по формуле

.                                                  (10)

Норму расхода необрезных пиломатериалов i -ой породы, т.е.  (м3/м3) на изготовление 1 м3 комплекта фрезерованных деталей k -го ящика, вычисляют по формуле

.                                                  (11)

Групповую норму расхода необрезных пиломатериалов i -ой породы  при изготовлении фрезерованных деталей по всему ассортименту изделий (ящиков), т. е  (м3/м3), вычисляют по формуле

.                                                  (12)

По приведенным выше методическим положениям и расчетным формулам изготовители тары могут самостоятельно выполнить расчеты для своего производства и определить необходимые объемы сырья, с учетом номенклатуры вырабатываемых изделий, объема их выпуска, породного состава, размерной и качественной характеристики используемых ресурсов, существующего технологического процесса, применяемого оборудования и инструмента.