Уласовец  В.Г.,  Чудинов  А.Е. (УГЛТУ,  г. Екатеринбург, РФ)  mod@usfea.ru

Станки  фирмы "Гравитон"

в   технологических   потоках   распиловки   бревен

Machine  tools  of  firm  "GRAVITON"

in  technological  streams  of  sawing  up  of  logs

В последние годы в Российской Федерации в связи с общим экономическим спадом 90 -ых годов более половины объема пиломатериалов выпускалось на лесопильных предприятиях с объемом распиловок около 10 тыс. м3  пиловочника в год.

В настоящее время решить проблему увеличения выпуска пиломатериалов до уровня 1970 -ых годов (75…80 млн. м3 в год) на базе малых предприятий невозможно. Только крупные и средние лесопильные предприятия, оснащенные современным оборудованием и системами управления, могут обеспечить намеченные объемы производства специфицированных пиломатериалов, сохранить конкурентоспособность продукции [1, 2] и рационально переработать кусковые и мягкие отходы лесопиления.

Поиск рациональных решений технологических процессов лесопиления идет в мире постоянно. Для технического оснащения лесопильных цехов различными изготовителями предлагается множество моделей бревнопильного оборудования. Наиболее заметными и перспективными для применения в нашей стране представляются разработки фирмы "Гравитон".

На кафедре механической обработки древесины УГЛТУ проводились исследования с целью разработки технологических процессов лесопильных производств малой и средней мощности на базе бревнопильного ленточнопильного оборудования фирмы "Гравитон".

Ниже на рисунке показана одна из возможных технологических схем, где в первом ряду установлен трехленточный брусующий станок "Гравитон – КЛБ" (поз. 5) , а в качестве станка второго ряда, распиливающего трехкантный брус на обрезные доски и один горбыль, использован многоленточный станок "Гравитон – МЛК"  (поз. 9).  В потоке установлены горизонтальные ленточнопильные станки "Гравитон – СПГ" для  выпиловки из горбыля одной или двух необрезных досок (поз. 10), а также двухпильные обрезные станки "Гравитон – СКД" (поз. 14) для выпиловки обрезных досок из необрезных.

Проведенные исследования показали, что при среднем диаметре бревен, равном 20…22 см,  расчетный  выход  обрезных  пиломатериалов  толщиной  50  и  25 мм  составит от 60 до 65%,  а годовая производительность потока, оснащенного ленточнопильным  бревнопильным оборудованием фирмы "Гравитон", может составить от 20 до 25 тыс. м3  пиловочного сырья при односменной работе цеха. Соответственно при работе оборудования в две смены при том же расчетном объемном выходе обрезных пиломатериалов цех сможет переработать от 40 до 50 тыс. м3 пиловочного сырья, выработав 25…30 тыс. м3  обрезных пиломатериалов в год. При этом объемы выработанных пиломатериалов толщиной 50 мм и 25 мм  будут соотноситься как 2 :1.

Библиографический  список

1. Р.Е. Калитеевский Р.Е. Лесопиление  в  ХХ1 веке. Технология, оборудование, менеджмент. / Р.Е. Калитеевский. – С-Петербург: Профи-Информ, 2005. - 480 с.

2. Алексеев А.Е. Организация малых лесопильных предприятий: моногр. /А.Е. Алексеев, Л.В. Алексеева. – Архангельск: Изд-во Арханг. гос. техн. ун-та, 2007. - 732 с.

Рис. Схема лесопильного потока на базе ленточнопильных станков Гравитон: 1 – бревнотаска; 2 – сбрасыватель бревен; 3 – накопитель бревен; 4 – устройство поштучной выдачи бревен; 5 – трехленточный брусующий станок Гравитон - КЛБ; 6 – поперечный конвейер для транспортировки боковых горбылей; 7 – поперечный конвейер для транспортировки нижнего горбыля; 8 – роликовый конвейер; 9 – многоленточный станок Гравитон - МЛК для распиловки трехкантного бруса; 10 – горизонтальный ленточнопильный станок Гравитон - СПГ для выпиловки из горбыля одной или двух необрезных досок; 11 – поперечный конвейер для транспортировки верхнего горбыля; 12 – роликовый конвейер для транспортировки верхнего горбыля; 13 – роликовый конвейер для транспортировки необрезных досок к обрезному станку; 14 – двухпильный обрезной станок Гравитон - СКД; 15 – роликовый (или ленточный) конвейер для транспортировки обрезных досок из лесопильного цеха