ОСНОВНЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ ОДНОПОТОЧНЫХ ПОТОКОВ ЛЕСООБРАБАТЫВАЮЩИХ      ЦЕХОВ С ГОЛОВНЫМ СТАНКОМ Р63-4Б И ОБЛАСТЬ ИХ ПРИМЕНЕНИЯ

Чамеев В.В., Еремеев А.А. (УГЛТУ, г. Екатеринбург, РФ)

Main technological and economic factor of the work oneflow flows of wood shops with head tool R63-4Б and area of their using.

Проведя синхронизацию работы головного станка (ГС) лесообрабатывающего цеха (ЛОЦ) с предшествующими операциями [1], обосновав размеры межоперационных запасов сырья перед ГС ЛОЦ [2], синхронизировав работу станков в технологических потоках (ТП) ЛОЦ] можно приступить к следующему этапу исследований: определить технологические показатели работы ТП ЛОЦ. Исследованы пять основных структурных схем ТП ЛОЦ табл.2, составленных из наиболее распространенной в “малом” лесопилении лесопильной рамы Р63-4Б, перспективной рамы РМ-50 и обобщенного многопильного станка МНС.

Следующим  логическим этапом исследований следует отнести определение пропускных способностей по сырью (сменных производительностей) Псм  и соответствующим им коэффициентов загрузки технологических потоков для размерных групп сырья dСГ. Расчёты проведены по компонент-программе «ПОТОК» комплекс-программы «ЦЕХ» и приведены в табл. 1. На основании статистической обработки полученных данных определены средневзвешенные значения ПСМ С.В. и с учётом долей сырья Р(dСГ) в их размерных группах dСГ.

Таблица 1 - Пропускная способность по сырью (в числителе) и коэффициенты       загрузки технологических потоков (в знаменателе) лесообрабатывающих цехов

| Схема | dСР, см | dСГ, см / P(dСГ) | ПСМС.В, м3 КЗС.В |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 15 0,1096 | 19 0,2732 | 23 0,3151 | 27 0,2079 | 31 0,0792 | 35 0,0150 |  |
| 1В | 20 | 53,4* 0,992 |  |
| 1Б |  | 16,8 0,466 | 20,6 0,432 | 25,1 0,381 | 30,9 0,357 | 34,0 0,320 | 34,4 0,256 | 25,01 0,392 |
| 2Б |  | 34,8 0,974 | 46,7 0,976 | 63,3 0,957 | 82,3 0,978 | 103,7 0,971 | 128,0 0,951 | 63,76 0,975 |
| 3Б |  | 32,1 0,902 | 40,2 0,838 | 48,5 0,750 | 59,5 0,685 | 66,3 0,626 | 66,8 0,502 | 48,41 0,764 |
| 4Б |  | 35,0 0,982 | 46,9 0,979 | 64,0 0,983 | 82,8 0,982 | 104,1 0,975 | 129,0 0,959 | 64,21 0,981 |

- – раскрой вразвал несортированного на размерные группы сырья

Анализ данных табл. 1 позволил выявить зависимости = f(dСГ) и              ПСМ  = f(dCГ) для всех принятых к исследованию технологических потоков (рис. 1      и 2). В технологических потоках с увеличением dCГ значения  уменьшаются. Наименьшее изменение наблюдается в технологическом потоке при отсутствии станков второго ряда или, что тоже самое при ==∞. Это объяснимо тем, что на работу головного станка условно не влияют станки последующих уровней деления лесоматериалов, а влияют только параметры «внешней среды». Этот поток можно назвать «идеальным». Наиболее близко к «идеальному» потоку относятся потоки 4Б и 2Б рис. 1. По сравнению с «идеальным»  у  них  снижение  по  с увеличением  dCГ  также минимальны. Это  «хорошо»  синхронизированные технологические потоки.  Потоки 3Б и 1Б можно отнести к «неудовлетворительно» синхронизированным.

5

0,9                                                                                       4

2

0,8

0,7

0.6

0.5                                                                                       3

0,4

0.3

1

15         19        23        27         31         35    dСГ, см

Рисунок 1- Коэффициенты загрузки головного станка Р63-4Б для размерных групп сырья dСГ и технологических потоков 1В, 1Б,2Б,3Б и 4Б:

1- ; 2-;

3- ; 4-;

5 -

Резкое снижение  с увеличением dCГ  в технологических потоках 3Б и 1Б объясняется недостаточной пропускной способностью станков второго уровня деления лесоматериалов (снижение скоростей подачи у станков ВС происходит быстрее, чем снижение посылки у головного станка, связанное с увеличением максимальной высоты пропилов). Значения  в технологических потоках влияют на их пропускную способность. Изменения ПСМ  = f(dCГ) в технологических потоках приведены на рис. 2 (по результатам статистической обработки значений табл. 1). Наибольшую пропускную способность имеют “хорошо” синхронизированные технологические потоки 4Б и 2Б, наименьшую - “неудовлетворительно” синхронизированные потоки 3Б и 1Б.

На рис. 3, по результатам статистической обработки данных табл. 1, приведены обобщенные  зависимости  для  технологических  потоков  пропускной  способности

Псм, м3

dСГ, см

Рисунок 2 - Пропускная способность технологических потоков размерных группах сырья:

1 - ПСМ(1Б)=-0,02578d2СГ + 2,2426dСГ – 11,7995;

2 - ПСМ(2Б)= 0,0906d2СГ + 0,1544dСГ + 11,7356;

3 - ПСМ(3Б)=-0,0491d2СГ + 4,3326dСГ – 13,0964;

4 - ПСМ(4Б)= 0,0913d2СГ + 0,1525dСГ – 11,8362.

ПСМ от  для размерных групп сырья dСГ. Наиболее производительность имеют потоки на “толстомерных” группах сырья, наименьшую – в группах сырья средних толщин.

«Исключить» из уравнений ПСМ = f () конкретные технологические потоки   возможно   введением   средневзвешенных  значений  ПСМ С.В.  и   . На рис. 4    приведена функция ПСМ = f (). Анализ функции и графическое её изображение показывают, что пропускная способность однопоточного цеха с головным станком Р63-4Б находится в линейной зависимости от средневзвешенного коэффициента загрузки головного станка. Увеличение коэффициента загрузки  на каждые 10% даёт прирост средневзвешенной пропускной  способности  потока  на 6,66  м3. Другими  словами,  в  плохо  синхронизированных технологических потоках средневзвешенная производительность составляет всего около 38% от потоков, где станки полностью синхронизированы.

ПСМ, м3

dСГ = 35 см

dСГ = 31 см

dСГ = 27 см

dСГ = 23 см

dСГ = 19 см

dСГ = 15 см

Рисунок 3 - Пропускная способность по сырью технологических

потоков  в размерных группах сырья в зависимости

от коэффициента загрузки головного станка:

;     ;

;    ;

;

ПСМ С.В, м3

Рисунок 4 - Средневзвешенная пропускная способность технологического потока ПСМ С.В в зависимости от средневзвешенного коэффициента загрузки головного станка

Экономическая оценка синхронизации технологических потоков приведена с   учётом   предшествующих   исследований, проведённых на кафедре ТиОЛП УГЛТУ. Результаты этих исследований показывают, что только за счёт синхронизации технологических потоков можно достигнуть снижение себестоимости   готовой  продукции  от   3,4  до  7,6 %, рентабельность  производства находится в зависимости от . Для однопоточного цеха по выработке короткомерной пилопродукции она имеет вид

R = -91,3071()2  + 164,6293 - 47,7202, %.

Уравнение  действительно  при   0,46 ≤  ≤ 0,86.  Можно предположить с  большой степенью уверенности, что характер зависимости не изменится и для наших условий. Принимая во внимание изложенное и минимальные и максимальные уровни рентабельности для лесообрабатывающих цехов лесопромышленных предприятий,   имеющиеся в литературных источниках последних лет, зависимость R=f() примет вид R=-64,8633()2+123,2707-33,2120,% при                0,39 ≤  ≤ 0,98.

Анализ приведённого уравнения показывает, что рентабельность производства изменяется от 5 до 25% или другими словами с увеличением загрузки головного станка на каждые 10% увеличивается рентабельность производства в среднем на 1,2%.

Итоговые значения технологических и экономических параметров для выбранных структурных схем однопоточных цехов с головным станком  Р63-4Б приведены в табл. 2. Сортовой состав сырья и выход готовой продукции определены по программам «СЫРЬЁ» («ПАРАМЕТРЫ») и «ПРОДУКЦИЯ» («ВЫХОД П.М.»).

Годовой объём лесозаготовок по хвойному хозяйству (сосна) , необходимый для обеспечения работы технологических потоков, определялся по формуле

= (· nДН· nCM· КГ ) / (KДЕЛ· КС ),

где    - пропускная способность лесообрабатывающего цеха по сырью в

смену, м3;

nДН     - количество дней работы в году;

nCM    - сменность работы;

КГ       - коэффициент на среднегодовые условия, учитывающий снижение

производительности оборудования. Для пятой температурной зоны

КГ = 0,86;

KДЕЛ  - выход деловой древесины от общего запаса, %. Для Уральского

региона из сосны – 0,86;

КС     - выход пиловочника из деловой древесины, %. Для Уральского ре-

гиона из сосны – 55.

Анализируя показатели табл. 2 можно сказать, что технологические потоки 1В, 2Б, 3Б, 4Б для лесообрабатывающих цехов высоко рентабельны, поток 1Б можно отнести к низкорентабельным (по существующей классификации при R<5% предприятия относятся к низкорентабельным, при R>15% - к высокорентабельным).

Область применения технологических потоков зависит от наличия сырья в лесном фонде (объем годичной лесосеки), требуемого рынком объёма и вида пиломатериалов. При объёме лесозаготовок лесопромышленного предприятия 10-20 тыс. м3 в год приемлемы технологические потоки 1Б, 3Б. При объёме лесозаготовок 30 тыс. м3 – 2Б, 4Б. Если рынок потребляет необрезные пиломатериалы, то – 1В.

Таблица 2 – Основные технологические и экономические показатели однопоточных лесообрабатывающих цехов

| Технологический поток | Назначение станка | ПСМ С.В, м3 | ПГ*, тыс. м3 | Сортовой состав сырья, % | Выход готовой продукции, % | R, % | , тыс. м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Структура |  |  |  |  |  |  |  |
| 1В |  | ГС1 (Р63-4Б) для Бd | 53,4 | 11,48 22,96 | 1с-13,9 2с-58,8 3с-27,8 | 1с-12,3 2с-9,4 3с-31,8 4с-17,5 КО-4,3 ОВ-75,3 | 0,992 25,2 | 24,27 48,54 |
| 1Б |  | ГС1 (Р63-4Б) для Бd ВС1 (РМ-50) для БШ ВС2 (Ц2Д7У) для ДТ | 25,0 | 5,38 10,75 |  | 1с-10,0 2с-8,0 3с-25,1 4с-12,1 КО-4,2 ОВ-59,4 | 0,392 5,1 | 11,37 22,75 |
| 2Б |  | ГС1 (Р63-4Б) для Бd ВС1 (МНС) для БШ ВС2 (Ц2Д7У) для ДТ | 63,8 | 13,72 27,43 |  |  | 0,075 25,3 | 29,01 58,02 |
| 3Б |  | ГС1 (Р63-4Б) для Бd ВС1 (РМ-50) для БШ ВС2 (РМ-50) для БШ ВС3 (Ц2Д7У) для ДТ | 48,4 | 10,41 20,82 |  |  | 0,764 23,1 | 22,01 44,02 |
| 4Б |  | ГС1 (Р63-4Б) для Бd ВС1 (РМ-50) для БШ ВС2 (МНС) для БШ ВС3 (Ц2Д7У) для ДТ | 64,2 | 13,80 27,61 |  |  | 0,981 25,3 | 29,18 58,36 |

* – в числителе для односменной работы, в знаменателе для двухсменной работы

При изменившейся ситуации (изменение объема лесозаготовок лесопромышленного предприятия) технологические схемы потоков могут трансформироваться.

Библиографический список

1.  Азарёнок В.А., Гаева Е.В., Чамеев В.В. Синхронизация работы головного станка лесообрабатывающего цеха с предшествующими операциями  при  распиловке сырья  вразвал // Деревообработка: технологии, оборудование,  менеджмент  XXI века:  Труды  II международного  евразийского  симпозиума. - Екатеринбург: УГЛТУ, 2007.- С. 23-30

2. Чамеев В.В., Гаева Е.В., Азарёнок В.А. Обоснование размеров межоперационных запасов сырья перед головным станком лесообрабатывающего цеха // Деревообработка: технологии, оборудование, менеджмент  XXI века:  Труды  11 международного  евразийского  симпозиума. - Екатеринбург: УГЛТУ, 2007.- С. 30-36

# Text boxes

0,9

120

110

4

100

90

2

80

3

70

60

50

1

40

30

20

35

31

27

23

19

15

40

50

60

70

80

20

90

100

110

0,3

0,4

0,5

30

120

0,8

0,7

0,6

0,2

60

50

40

30

ГС1

0,9

0,8

0,7

0,6

0,5

0,4

0,3

ГС1

ВС2

ВС1

ГС1

ВС3

ВС2

ВС1