Терин А.А. (Филиал Сухоложский ГУПСО «ЛХПО», г. Сухой Лог, РФ)

Бирюков П.А., Кузьмина М.В. (УГЛТУ, г. Екатеринбург, РФ)

ОПЫТ РАЦИОНАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА В «МАЛОМ ЛЕСОПИЛЕНИИ

Experience of the technical upgrade in small lumber mill enterprises

Необходимость рационализации «малого лесопиления», десятилетия базировавшегося на лесопильных рамах типа Р-63Б, обусловлена не только сугубо экономическими причинами, а также возросшими претензиями потребителей к качеству выпускаемых пиломатериалов.

Однако, до настоящего времени, отдельные предприниматели отдают предпочтение пилорамам традиционного типа, имеющим «приличный» срок действия, и продолжают их экстенсивно эксплуатировать. Основной довод в пользу лесопильных рам типа Р-63Б – даже не высокая сменная производительность оборудования по сырью, а хронический дефицит финансовых ресурсов для технического обновления производства. Тем не менее, эпоха массового применения лесопильных рам типа Р-63Б в лесной отрасли и в подсобных производствах тяжелой индустрии, по-нашему мнению, завершается.

Деревообработчикам в последние годы предложен широкий спектр ленточнопильного, круглопильного и многопильного оборудования для выпуска пиломатериалов. Поэтому, приступая к техническому переоснащению лесопильного предприятия или производственного участка, необходимо определить основные цели и задачи, сформулировать принципы, разработать технологию его проведения.

Исходя из накопленного опыта работы и результатов анализа ситуации в малом лесопилении региона, задачи, которые руководство предприятий пытается разрешить с помощью технического переоснащения, таковы:

- снижение норм расхода пиловочного сырья;

- минимизация штата обслуживания технологических потоков лесопиления;

- экономичность технического переоснащения производства с позиций стоимости приобретаемого оборудования и эксплуатационных затрат;

- применение оборудования, гарантирующего улучшение качества пиломатериалов (в первую очередь за счет чистоты обработки их поверхностей и точного соблюдения геометрических характеристик).

В соответствии с поставленными целями нами предложены следующие принципы и особенности проведения переоснащения производства, отвечающие требованию оптимизации затрат:

- монтаж и наладка нового оборудования без остановки  производства в цехе;

- поэтапная замена устаревшего оборудования на принципиально новое (по мере накопления финансовых ресурсов);

- сопряженность новых образцов лесопильного оборудования с действующими станками, не заменяемыми на данном этапе технического перевооружения цеха.

Преследуя указанные цели, в Сухоложском филиале  ЛХПО СО [статус по состоянию на 1.07.2009 г.] постепенно, в течение ряда лет осуществлена система мер:

- компактно, с учетом принципа прямоточности при  организации производств, размещено оборудование: для подачи на эстакаду хлыстов хвойных пород, раскряжевки хлыстов, перемещения пиловочного сырья в лесоцех, транспортировки пиломатериалов и отходов к местам складирования, погрузки продукции на автотранспорт;

- внедрена сортировка пиловочных бревен по диаметрам;

- для получения высококачественных пиломатериалов из крупномерных бревен приобретена и смонтирована  установка Wood Maizer LТ-40 (диаметр сортиментов от 400 мм и более);

- произведена замена старой пилорамы Р-63Б на лесопильный поток на базе Wood Maizer LТ-40 и многопильной установки  «Авангард» для выпуска высококачественных пиломатериалов (диаметр сортиментов от 300 до 400 мм);

- создан участок по переработке тонкомерного пиловочника (диаметр сортиментов от 150 до 200 мм).

Технические новшества дополнены новыми организационными подходами, учитывающими следующие условия деятельности предприятия:

- годовой объем лесопиления по сырью равен 15-16 тыс.м³ от санитарных рубок;

-  ярко выраженный сезонный спрос на пиломатериалы;

- обширная в заявках номенклатура пиломатериалов по видам и сечениям;

- значительная клиентура потребителей пилопродукции при относительно малой по кубатуре величине разового заказа;

- необходимость обеспечения круглогодичной занятости рабочих и гарантированной им заработной платы;

- постоянные в течение года сдвиги в структуре выпускаемых пиломатериалов (по видам и сечениям);

Поэтому руководством предприятия приняты решения, которые последовательно реализованы в практике хозяйствования:

- после анализа структуры спроса  на продукцию выявлены группы наиболее востребованных пиломатериалов. В I квартале года лесоцех работает в известной степени на склад по узкому ассортименту постоянно востребуемой продукции; в II-III-IV кварталах – только под конкретный заказ;

- т.к., по факту длительное время сохраняется значительный спрос на необрезные  пиломатериалы без особых требований к качеству, то в лесоцехе сохранена пилорама Р-63Б для  оперативного выполнения такого рода заказов, сырье в этом случае – пиловочные бревна диаметром 200-300 мм;

- обрезные пиломатериалы изготавливают только на потоке Wood Maizer LТ-40 + многопильный станок «Авангард» или отдельном потоке Wood Maizer (крупномерное сырье). Эта мера обеспечивает не только высокое качество пилопродукции, но и значительно снижает удельный расход электроэнергии;

- штат основных рабочих в лесопильном цехе предельно минимизирован – 9 человек. Рамщики и станочники выполняют весь объем околостаночных операций. Хотя при этом снижается коэффициент использования оперативного времени оборудования (по данным наблюдений он равен (),коэффициент загрузки основных рабочих высок  Как показывает опыт, при незначительном фиксированном годовом объеме производства в лесоцехе целесообразно более полно использовать рабочее время, обеспечивая постоянную занятость рабочих кадров и относительно стабильный заработок, чем стремиться к высокой сменной производительности оборудования;

5) рабочие лесопильного цеха овладели смежными специальностями; следовательно, при необходимости возможна взаимозаменяемость. Это позволяет маневрировать рабочей силой при относительно крупном по объему срочном заказе, для выполнения которого нужно задействовать конкретный технологический поток. Работа в таких случаях осуществляется в 2 смены.

В результате проделанной систематической работы по рационализации лесопиления на предприятии «отлажена» технология переработки пиловочного сырья. Технические новшества в сочетании с оптимизирующими процесс организационными решениями предопределили эффективность  использования гибкой системы ценообразования на пиломатериалы, позволяющей варьировать отпускной ценой в зависимости от качества продукции и изменчивости спроса   в течение года.

Хотя, показатели использования производственной мощности лесоцеха относительно незначительны (из-за дефицита пиловочного сырья), в последнее время технологическая трудоемкость 1 условного кубометра пиломатериалов уменьшилась до 1,22-1,35 чел-час/м3. Этот показатель находится на уровне трудоемкости передовых коллективов предприятий бывшего Минлеспрома СССР  80-х годов ХХ века.

Именно лесопиление, как профильное производство на предприятии, в последние годы позволяет Сухоложскому филиалу ЛХПО СО получать устойчивый доход, решая задачи перспективного развития и ведения полноценной лесохозяйственной деятельности.

В заключение, необходимо обозначить ключевой, на наш взгляд, аспект успешного развития исследуемого и подобных ему предприятий. Речь идет о постоянном стремлении к полному и безотходному циклу переработки древесины. Любой побочный продукт лесопиления - опилки, горбыльная доска, дровяные отходы и даже кора – могут  и должны иметь своих потребителей. Именно «внимание к деталям», когда от отходов не избавляются, а перерабатывают, позволяет предприятию дополнительно получать 15-20% к выручке от реализации основной продукции. Конечная цель в этом процессе – создание на предприятии такой технологической цепочки, в результате которой конечному потребителю «выжимается» максимальный объем качественной продукции, а все отходы утилизируются самим предприятием в целях автономного энерго- и теплоснабжения.