ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВЫВОЗКИ И ПРОИЗВОДСТВА

КРУГЛЫХ ЛЕСОМАТЕРИАЛОВ ДВУМЯ АЛЬТЕРНАТИВНЫМИ

CИСТЕМАМИ МАШИН

Прешкин Г.А., Ханбекова О.А., (УГЛТУ, г. Екатеринбург, РФ)  hpreshkin@mail.ru

Results of comparative technical and economic calculations of efficiency  a wood hauling by treelengths and round wood with reference to natural & industrial conditions of the enterprise " Kondales " (the Tyumen area) are given

Экономическая эффективность использования лесных природных ресурсов для производства круглых лесоматериалов на основе хлыстовой (система машин 1) и сортиментной (система машин 2) технологий, применяемых на предприятии ЗАО «Кондалес», во многом зависит от объема лесопользования, товарных свойств лесосечного фонда, сортиментной структуры лесоматериалов и наличия лесоперерабатывающих производств. Структура систем машин 1 и 2 приведена в табл.1.

Таблица 1 - Системы машин для лесосечных работ и транспортирования древесины

| Операции | Система машин 1 Хлыстовая технология | Система машин 2 Сортиментная технология |
| --- | --- | --- |
| Валка | ЛП-19А | Харвестер Valmet 911.3 - 6/360.2 |
| Трелевка | ЛТ-154 | Форвардер Valmet 860.3 - 8 |
| Очистка деревьев от сучьев | ЛП-33А | Харвестер Valmet 911.3 - 6/360.2 |
| Раскряжёвка | - | Харвестер Valmet 911.3 - 6/360.2 |
| Погрузка древесины | ЛТ-188 | Автопоезд Урал 4320-1951-40, оснащенный гидроманипулятором |
| Вывозка древесины | Автопоезд Урал 4320 с прицепом-роспуском ГКБ 93-83 | Автопоезд Урал 4320-1951-40, оснащенный гидроманипулятором |
| Выгрузка древесины | Разгрузочно-растаскивающая установка РРУ-10М | Автопоезд Урал 4320-1951-40, оснащенный гидроманипулятором |

Актуальным становится непрерывное устойчивое лесопользование, объем которого не должен превышать годового прироста спелой древесины. Это открывает возможность стабильного социального развития  лесных населенных пунктов, путём обеспечения населения рабочими местами, требующими специалистов высокой квалификации. Квалифицированный труд предполагает выпуск продукции с высокой добавленной стоимостью для первоочередной поставки на внутренний рынок и страны СНГ. Конкурентоспособная высококачественная лесопродукция, отвечающая требованиям мировых стандартов, в условиях ЗАО «Кондалес»может стать предметом экспорта в страны дальнего зарубежья.

Экспериментальные расчеты сравнительной эффективности вывозки древесины и производства круглых лесоматериалов, выполненные с использованием производственно-технической и экономической информацией ЗАО «Кондалес» (Тюменская область) показали на эффективность обеих систем машин 1 и 2, однако система машин 2 оказалась наиболее предпочтительной, когда эксплуатируются разрозненные лесосеки с небольшим запасом древесины. Кроме того, управление технологиями лесозаготовок и транспорта древесины, техническое обслуживание и ремонт обходится дешевле, что значимо сказывается на уровне себестоимости производства круглых лесоматериалов. Итоги технико-экономических расчетов эффективности лесозаготовительного производства альтернативными системами машин  приведены в табл.2.

Таблица 2 – Сравнительная экономическая эффективность производства круглых лесоматериалов при вывозке хлыстами и сортиментами

| Показатели | Система машин 1 хлыстовая | Система машин 2 сортиментная | Сравнительное отношение 3ст/2ст |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Себестоимость вывозки лесоматериалов, руб/м3 | 220 | 179,2 | 0,81 |
| Себестоимость производства круглых лесоматериалов, руб/м3 | 1022 | 950 | 0,93 |
| Рентабельность производства круглых лесоматериалов, % | 5 | 24 | 4,8 |

Из табл.2 видно, что при транспортировании лесных грузов в виде сортиментов по сравнению транспортированием в виде хлыстов в условиях ЗАО «Кондалес» себестоимость вывозки снижается на 19%, а производства круглых лесоматериалов  – на 7%;  одновременно, рентабельность производства круглых лесоматериалов при осуществлении вывозки  сортиментами  возрастает в 4,8 раза.

Каждая из альтернативных технологий имеет свои преимущества и недостатки. Так, применение технологии вывозки древесины в хлыстах дает возможность создавать буферные запасы хлыстов для сглаживания неравномерности загрузки нижнескладского оборудования и оперативно управлять производством круглых лесоматериалов для нужд собственных лесоперерабатывающих производств и/или отгрузки потребителям лесопродукции в вагоны Российской железной дороги. На наш взгляд, недостатком этой технологии является высокая фондоемкость, необходимость в значительных операционных затратах на эксплуатацию, обслуживание и ремонт, а также низкий уровень экологичности ведения лесосечных работ, потребность в лесосеках со значительным запасом древесины во избежание частых перебазировок.

При сортиментной заготовке значительно упрощается система управления производством транспортных услуг за счет сокращения числа элементов транспортной системы практически до 1 единицы. Заготовка сортиментов системой машин 2 позволяет использовать лесосеки с небольшим эксплуатационным запасом, при этом обеспечивается высокий уровень экологичности производства круглых лесоматериалов, если оператор харвестера имеет, кроме технических,  лесоводственные  знания правил ведения технологических операций [1].

Таким образом, технико-экономическими исследованиями установлена предпочтительность сортиментной технологии на базе системы машин 2 при ведении лесосечных работ и транспортирования древесины в зимний период, что доказывает целесообразность развития в перспективе  её применение.

.

Библиографический список

1.  Герц, Э.Ф., Иванов, В.В. Экономическая оценка хозяйственного ущерба, возникающего от проведения несплошных рубок Урале [Текст] / Э.Ф. Герц, В.В.  Иванов //Вестник Московского  государственного университета леса - Лесной вестник, 2008, № 3(60). -  с. 171-177