ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ВЫНУЖДЕННЫХ

ПОПЕРЕЧНО-ИЗГИБНЫХ КОЛЕБАНИЙ ТРУБЧАТЫХ ВАЛОВ

БУМАГОДЕЛАТЕЛЬНЫХ МАШИН

Васильченко П.С.,  Майшев А.В., Фролова М.И., Швырева Я.И.

(УГЛТУ, г. Екатеринбург, РФ)

cbp@usfeu.ru

The theoretical studies of the forced

transversely flexural oscillations of the tubular shafts

of the paper machines

Все сетко-, сукно- и бумаговедущие валы бумагоделательных машин (БМ)  являются трубчатыми, вращающимися в подшипниках качения преимущественно сферических самоустанавливающихся.

Валы являются основными  виброактивными элементами БМ. От обоснованного выбора параметров валов существенно зависит надежность и эффективность эксплуатации БМ. Повышенная вибрация отрицательно влияет на качественные показатели бумажного полотна, увеличивает динамические нагрузки на конструктивные элементы БМ, интенсифицирует износ и повреждения машин [1].

Для обоснования выбора конструктивных параметров валов и технических решений, обеспечивающих виброзащиту на стадии проектирования БМ, требуется выполнение их вибрационных расчетов, в основе разработки которых лежат динамические и математические модели вибрации и их теоретические исследования.

В работе, выполненной под руководством  доц. Н.В. Куцубиной,  исследуется упрощенная модель поперечно-изгибных колебаний трубчатого вала, основанная на разложении деформации системы при колебаниях по главным формам соответствующей консервативной системы [2].

По первой форме вал колеблется под действием статически неуравновешенного вала (рис.1). Сила инерции неуравновешенных масс вала определяется по формуле

, zо),

где m - масса вала;

ес - статический удельный дисбаланс;

zд - динамический прогиб вала;

zо - динамическая деформация опоры.

Рис. 1. Первая форма колебаний вала: mк – масса корпуса подшипника;

Сz – коэффициент упругих сопротивлений цапф и подшипников качения;

Ск ; bк  - коэффициенты упругих и неупругих сопротивлений корпусов

подшипников; l – длина пролета вала

При симметричном вале сила инерции неуравновешенных масс распределяется поровну между опорами. Движение вала рассматривается в одной из опор (рис. 2) и описывается уравнениями:

(1)

где     zв,ц,k - соответственно перемещение вала, цапфы, корпуса подшипника;

Св - условная жесткость вала на жестких шарнирных опорах, опреде-

ляемая по первой собственной форме колебаний,

Св,z,k ;bв,z,k - соответственно  коэффициенты неупругих сопротивлений вала,

подшипника и корпуса подшипника;

ec - статический дисбаланс вала.

|  | Рис. 2. Упрощенная динамическая модель вала: Сz; bz – коэффициенты упругих и неупругих сопротивлений цапфы вала; Св; bв - условные жесткость и коэффициент неупругих сопротивлений вала на жестких шарнирных опорах; Ск ; bк - коэффициенты упругих и неупругих сопротивлений корпуса подшипника; ( - угловая скорость вращения вала; m - масса вала; mк – масса корпуса подшипника; ес - статический удельный дисбаланс. |
| --- | --- |

Обозначим:  (2)

где (в,z,k ; ( в,z.k - соответственно  собственные частоты колебаний и коэффи-

циент  динамического  усиления колебаний  при резонансе

парциальных систем;

( и Кk,z - отношения масс и жесткостей;

(в,z,ц - частотные отношения парциальных систем.

В качестве парциальных систем выбраны: упругий вал на абсолютно жестких шарнирных опорах ((в; (в); жесткий вал  на упругодемпфирующих подшипниках при неподвижных корпусах опор ((z; (z); жесткий вал, связанный жестко с корпусами опор на упругодемпфирующих опорах корпусов ((k; (k).

Решение (1) ищется в виде:

in (t,                                        (3)

где u = в, ц, к.

Подставив решение (3) в систему уравнений (1) с учетом (2), получим следующую систему алгебраических уравнений (4):

где  ; ; ;

.

Амплитуды виброперемещений вала Sв , цапфы Sц и корпуса подшипника Sк  определяются по формуле:

.

Решая систему уравнений (4), можно определять ожидаемые значения виброперемещений вала, цапф и корпусов подшипников при  заданных нормативных значениях неуравновешенности. Графическое представление решения системы уравнений (4) показано на рис. 3.

|  | Рис.3. Амплитудно-частотные характеристики трубчатого вала при нормативном значении неуравновешенности: 1 – вала; 2- цапфы вала; 3 – корпуса подшипника |
| --- | --- |
| а | б |

Рис.4. Амплитудно-частотные характеристики корпуса подшипника вала при различных значениях коэффициентов:

а - неупругих сопротивлений: 1 – bк = 106 Н м/с; 2 – bк = 105 Н м/с;

3 – bк = 104 Н м/с

б - упругих сопротивлений: 1 - Ск = 106 Н/м; 2 - Ск = 105 Н/м; 3 - Ск = 104 Н/м

На рис. 4 представлены амплитудно-частотные характеристики корпуса подшипника вала при различных значениях коэффициентов упругих и неупругих сопротивлений. Возможность оценки амплитуд виброперемещений при изменении массово-жесткостных характеристик очень полезна при принятии решений о выборе наиболее эффективного метода виброзащиты при проектировании и модернизации машин.

Следует отметить, что представленная модель вынужденных поперечно-изгибных колебаний трубчатого вала применима, если масса  корпуса подшипника с учетом присоединенной массы поддерживающей конструкции не превышает массы самого вала.

В противном случае, а также, если коэффициент упругих сопротивлений корпуса подшипника превышает коэффициент упругих сопротивлений вала,  модель вынужденных колебаний вала можно представлять в виде сосредоточенной массы, установленной на шарнирной опоре.

Библиографический список

1. Виброакустические процессы в оборудовании целлюлозно-бумажных производств/ Под ред. В.Н. Старжинского, А.А. Санникова. – Екатеринбург: Уральск. гос. лесотехн. акад., 1995. – 149 с.

2. Санников А.А. Вибрация и шум технологических машин и оборудования лесного комплекса/ А.А. Санников, В.Н. Старжинский, Н.В. Куцубина, Н.Н. Черемных, В.П. Сиваков, С.Н. Вихарев. - Екатеринбург: Урал.гос.лесотехн.ун-т,  2006. – 484 с.