##### Глебов И.Т.  (УГЛТУ, г. Екатеринбург, РФ) GIT5@yandex.ru

СОПРОТИВЛЕНИЕ  ТКАНЕВОГО  ФИЛЬТРА                                              АСПИРАЦИОННОЙ  СИСТЕМЫ

На современных деревообрабатывающих предприятиях улавливание пыли, образующейся на станках, производят тканевыми фильтрами стружкоотсосов или рукавными фильтрами стационарных аспирационных систем.

Характеристика древесной пыли. Пыль - это аэрозоль двухфазной системы (твёрдое тело - газ). Размеры твердых частиц пыли изменяются до 300 мкм. Условно твердые выбросы по размерам делят на пять подгрупп: менее 1 мкм;  мелкодисперсная пыль размером 1…10 мкм, среднедисперсная пыль 10…40 мкм; крупнодисперсная пыль 40…140 мкм; очень крупная пыль размером более 140 мкм [1]. Распределение частиц аэрозолей по размерам характеризует дисперсный состав пыли, который показывает, из частиц какого размера состоит данный аэрозоль, и массу или количество частиц соответствующего размера.

Весь диапазон размеров древесных частиц разбивают на фракции. Под фракцией понимают массовые доли частиц, содержащихся в определенном интервале размеров частиц.

В табл. 1 и 2 приведен фракционный состав пылей, образующихся на деревообрабатывающих станках по данным Санкт-Петербургской лесотехнической академии [2].

Таблица 1

Характеристика пыли, полученной при шлифовании древесины

| d, мкм | 6,67 | 7,64 | 8,37 | 9,63 | 10,6 | 10,8 | 11,4 | 12,1 | 13,1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| m, мг∙10-9 | 202,4 | 303,8 | 404,7 | 607,6 | 809,4 | 865,8 | 1011,2 | 1213,0 | 1516,8 |
| d, мкм | 14,4 | 16,4 | 17,2 | 18,1 | 19,2 | 20,7 | 21,5 | 22,3 | 22,8 |
| m, мг∙10-9 | 2024,6 | 3038,0 | 3463,3 | 4051,4 | 4860,8 | 6076,0 | 6744,3 | 7595,0 | 8100,6 |
| d, мкм | 23,3 | 23,9 | 24,6 | 25,3 | 26,1 | 27,0 | 28,1 | 29,3 | 30,9 |
| m, мг∙10-9 | 8677,8 | 9346,2 | 10127,4 | 11038,8 | 12152,0 | 13469,2 | 15190,0 | 17214,0 | 20,252,6 |
| d, мкм | 32,9 | 35,4 | 39,1 | 42,1 | 44,7 | 48,1 | 50,0 | - | - |
| m, мг∙10-9 | 24304,0 | 30380,0 | 40507,4 | 50632,6 | 60760,0 | 75950,0 | 85604,0 | - | - |

В шлифовальной пыли содержатся частицы с поперечным диаметром 6,67…50,0 мкм. Данные табл. 1 обработаем так, что для каждого размера частиц найдем нарастающее содержание массы. Так для d = 7,64 мкм ∑ m =  0,2024 + 0,3038 = 0,5062 г∙10-9; для d = 8,37 мкм ∑ m =  0,5062+0,4047= 0,91 г∙10-9  и т.д. Полученные результаты сведены в табл. 3. По данным табл. 3 построен график (рис. 1, а), где по оси абсцисс отложен диаметр фракций, а по оси ординат - их нарастающее суммарное содержание.

Таблица 2

Характеристика пыли, полученной при пилении и фрезеровании древесины

| d, мкм | 34,2 | 36,3 | 39,1 | 40,5 | 42,1 | 43,0 | 44,1 | 45,2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| m, мг∙10-9 | 27255,2 | 32706,2 | 40882,8 | 45379,0 | 51103,5 | 54510,4 | 58459,8 | 62960,4 |
| d, мкм | 46,4 | 47,7 | 49,3 | 51,0 | 53,1 | 54,2 | 55,5 | 56,9 |
| m, мг∙10-9 | 68138,0 | 74270,6 | 81765,6 | 90896 | 102207,0 | 109020,8 | 116789,4 | 125781,9 |
| d, мкм | 58,4 | 60,1 | 62,1 | 64,2 | 66,9 | 69,7 | 73,7 | 78,3 |
| m, мг∙10-9 | 136276,0 | 148540,8 | 163531,2 | 181247,1 | 204414,0 | 231669,2 | 272552,0 | 327062,4 |
| d, мкм | 84,3 | 92,8 | 100,0 |  |  |  |  |  |
| m, мг∙10-9 | 408828,0 | 545104,0 | 681380,0 |  |  |  |  |  |

Таблица 3

Нарастающее суммарное массовое содержание фракций смеси

шлифовальной пыли

| №п/п фракции |  |  | 5 |  |  | 8 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| d, мкм | 6,67 | 7,64 | 8,37 | 9,63 | 10,6 | 10,8 | 11,4 | 12,1 | 13,1 |
| ∑ m, г∙10-9 | 0,2024 | 0,5062 | 0,91 | 1,52 | 2,33 | 3,19 | 4,2 | 5,42 | 6,93 |
|  | 11 |  |  |  | 15 |  |  |  |  |
| 14,4 | 16,4 | 17,2 | 18,1 | 19,2 | 20,7 | 21,5 | 22,3 | 22,8 | 23,3 |
| 8,96 | 11,99 | 15,5 | 19,5 | 24,37 | 30,45 | 37,19 | 44,79 | 52,89 | 61,57 |
|  |  | 22 |  |  |  |  |  | 28 |  |
| 23,9 | 24,6 | 25,3 | 26,1 | 27 | 28,1 | 29,3 | 30,9 | 32,9 | 35,4 |
| 70,9 | 81,04 | 92 | 104,2 | 117,7 | 132,9 | 150,1 | 170,3 | 194,7 | 225 |
| 30 |  |  |  | 34 |  |  |  |  |  |
| 39,1 | 42,1 | 44,7 | 48,1 | 50 | - | - | - | - | - |
| 265,5 | 316,2 | 376 | 452,9 | 538,49 | - | - | - | - | - |

В табл. 3 и на рисунке цифрами 5, 8, 11, 15, 22, 28, 30, 34 отмечены порядковые номера произвольно взятых фракций.

Точно так же обработаны данные табл. 2 и построен график (рис. 1,б) для пыли, полученной при пилении и фрезеровании.

Точки на кривых графиков М50, где суммарная масса составляет 50 %, называются медианами, а соответствующие им диаметры – медианными диаметрами d50, т.е. средними для данной пыли. Так для пыли, полученной при шлифовании, d50 = 39,1 мкм; для пыли, полученной при пилении и фрезеровании, d50 = 69,7 мкм.

Таким образом, шлифовальную пыль следует отнести к среднедисперсной пыли, d50 = 10…40 мкм, а пыль, образующуюся при пилении и фрезеровании – к крупнодисперсной, d50 = 40…140 мкм.

Рис. 1. Распределение пыли по фракциям, полученной при: а – шлифовании; б – пилении и фрезеровании

Расчет фильтрующей поверхности ткани фильтра. Фильтрующую поверхность ткани определяют по формуле, м2:

,                                              (1)

где  Q  – объем воздуха, поступающего на очистку, м3/ч;

q – удельная газовая нагрузка фильтровальной ткани, скорость фильтрации, м3/(м2⋅мин).

Значение удельной газовой нагрузки для тканевых фильтров зависит от многих факторов и для древесных стружек, опилок, пыли определяется так [1]:

,                                              (2)

где  qн– начальное значение удельной газовой нагрузки, м3/(м2⋅мин);

с1 – коэффициент, характеризующий особенность регенерации фильтрующих элементов; при встряхивании рукавов с1 =0,7…0,85;

с2 – коэффициент, учитывающий концентрацию пыли; значение с2  в зависимости от величины концентрации древесных частиц пыли, г/м3, принимают по следующим данным:

| μ, г/м3 | 100 | 80 | 60 | 40 | 20 | 10 | 5 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с2 | 0,83 | 0,85 | 0,87 | 0,9 | 0,96 | 1,0 | 1,25 | 1,5 |

с3 – коэффициент, учитывающий влияние дисперсного состава пыли в газе: при медианном диаметре пыли d50 = 39,1 мкм с3 = 1; при d50 = 69,7 мкм с3 = 1,1;

с4 – коэффициент, учитывающий влияние температуры газа; при t =20 °С с4= 1;

с5 – коэффициент, учитывающий требования к качеству очистки; для получения ПДК пыли 6 мг/м3 принимают с5 = 0,95.

Обследование пылеулавливающих аппаратов УВП-СЦ и УВП-СТ, выпускаемых ЗАО “КОНСАР” позволило установить зависимость значений газовой нагрузки рукавных тканевых фильтров (рис. 2) [3] от их производительности по воздуху.

| а | б |
| --- | --- |
| Рис. 2. Значения удельной газовой нагрузки рукавных фильтров при очистке воздуха: а – от стружек и опилок; б – от шлифовальной пыли |

Для стружкоотсосов ЗАО “КОНСАР” расчетные данные приведены в табл. 4. и на рис. 3.

Таблица 4

Характеристика стружкоотсосов ЗАО “КОНСАР”

| Параметры | Стружкоотсосы УВП-ИН |
| --- | --- |
| Q, м3/ч | 1200 | 2000 | 2000 | 3000 | 5000 | 7000 |
| d, м | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,5 | 1 | 1 |
| n, шт | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| H, м | 0,90 | 0,95 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| F, м2 | 1,60 | 1,69 | 2,17 | 3,53 | 11,78 | 15,71 |
| q, м3/м2∙мин | 12,5 | 19,7 | 15,4 | 14,2 | 7,1 | 7,4 |
| Установленная мощность, кВт | 1,1 | 1,5 | 1,5 | 2,2 | 4,0 | 5,5 |
| Здесь d – диаметр тканевого мешка, n – количество фильтровальных мешков, Н – высота мешка. |

Рис. 3. Зависимость удельной газовой нагрузки

фильтра стружкоотсоса от его производительности

По рис. 2 и 3 получены выражения для определения удельной газовой нагрузки, м3/(м2⋅мин):

– для рукавных тканевых фильтров, работающих с древесными опилками, стружками  ;

– для рукавных тканевых фильтров, работающих с шлифовальной пылью ;

– для тканевых фильтров стружкоотсосов .

Начальное значение удельной газовой нагрузки по формуле (2) . Знаменатель дроби при очистке воздуха от древесных частиц равен 0,786 или .

Таким образом, можно определить значение , м3/(м2⋅мин):

– для рукавных тканевых фильтров, работающих с древесными опилками, стружками  ;

– для рукавных тканевых фильтров, работающих с шлифовальной пылью ;

– для тканевых фильтров стружкоотсосов .

Пример 1. Стружкоотсос, подключенный к станку ЦА-2А,  имеет производительность по воздуху Q = 1200 м3/ч. Определить поверхность фильтровального тканевого мешка.

Решение. 1. Удельная газовая нагрузка для лавсановой фильтровальной ткани

.

Значения =

= 20,87 (м2⋅мин), с1 =0,8; при обслуживании станка ЦА-2А образуется пыли 32,5 кг/ч или концентрация пыли в воздушном потоке равна μ’= 32,5(1000/1200=27,1 г/м3, тогда с2 = 0,94; с3 = 1,1; с4 = 1,0; с5 = 0,95.

= 16,4 м3/(м2⋅мин).

2. Фильтрующая поверхность ткани, м2:

= 1,22 м2.

У существующего стружкоотсоса 1,6 м2 (см. табл. 4).

Гидравлическое сопротивление фильтра. Гидравлическое сопротивление фильтра (рис. 4) складывается из сопротивления корпуса Δрк  (сопротивления воздуха на входе и выходе), сопротивления ткани Δрт и сопротивления осевшей на ткань пыли Δрпл , Па [1]:

.                                 (3)

Гидравлическое сопротивление корпуса аппарата определяется величиной местных сопротивлений, Па:

,                                  (4)

где  ζмс – сумма гидравлических коэффициентов местного сопротивления; при конструировании фильтров принимают  ζмс =1,0…1,2;

V – скорость воздуха во входном патрубке, м/с;

( – плотность воздуха, ( = 1,2 кг/м3.

Гидравлическое сопротивление ткани фильтра Δрт вычисляют по выражению, Па:

(5)

где  Кп – коэффициент сопротивления экспериментальный, зависимый от размеров частиц и проницаемости ткани; для рукавных фильтров из лавсановой ткани и твердых частиц можно принять:

– для древесной пыли с медианным диаметром d50=39,1 мкм

м-1;                                            (6)

– для d50=69,7 мкм

м-1;                                             (7)

– для стружкоотсосов

м-1.

μ1 – коэффициент динамической вязкости воздуха, Па(с; его значение для воздуха находят по формуле Милликена, Н(с/м2

(1  = 17,11845 ( 10-6 + 49,3443 ( 10-9t,                                (8)

при t = 20 (С

(1  = 17,11845 ( 10-6 + 49,3443 ( 10-9 ( 20 = 18,1( 10-6 Н(с/м2.

q – удельная газовая нагрузка, равная скорости фильтрования, м/мин.

Потери напора в осевшей на ткань пыли Δрпл рассчитывается по уравнению, Па:

,                                           (9)

где    Т – продолжительность фильтровального цикла (продолжительность работы до момента регенерации), с;

μ2 –  объемная концентрация пыли на входе в фильтр, кг/м3;

К1 – экспериментальный параметр сопротивления слоя пыли м/кг. В зависимости от объемной концентрации пыли в воздухе μ2 и продолжительности работы фильтра до регенерации Т = 3600 с можно принять значение К1 приблизительно так:

| μ2,кг/м3 | 0,025 | 0,0625 | 0,09375 | 0,125 | 0,1563 | 0,1875 | 0,21875 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| d50=69,8 мкм |
| К1,м/кг | 3,63∙108 | 1,45∙108 | 9,69∙107 | 7,3∙107 | 6∙107 | 4,8∙107 | 4,15∙107 |
| d50=39,2 мкм |
| К1, м/кг | 1,06∙109 | 4,23∙108 | 2,82∙108 | 2,1∙108 | 2∙108 | 1,4∙108 | 1,21∙108 |

Для стружкоотсосов К1ст = 0,014К1.

Пример 2. Стружкоотсос для удаления опилок и пыли от станка ЦА-2А по примеру 1 имеет производительность по воздуху Q = 1200  м3/ч. Продолжительность фильтровального цикла Т = 30 мин. Скорость воздуха во входном патрубке V = 18 м/с. Определить мощность вентилятора при его КПД η  = 0,6.

Решение. 1. Гидравлическое сопротивление на входе в стружкоотсос

= 194,4 Па.

2. Гидравлическое сопротивление ткани мешка при удельной газовой нагрузке q = 16,4 м3/(м2⋅мин).

=247,4 Па.

3. На станке ЦА-2А образуется пыли 32,5 кг/ч; концентрация пыли равна μп= 32,5/1200= 0,0271 кг/м3; гидравлическое сопротивление слоя пыли на ткани

=

=323,2 Па.

4. Гидравлическое сопротивление стружкоотсоса

194,4+247,4+323,2 = 765,0 Па.

Мощность вентилятора

Р=0,425 кВт.

В действующем стружкоотсосе использован пылевой вентилятор с электродвигателем мощностью 1,1 кВт, n = 3 000 мин-1.

Пример 3. Рассчитать фильтр аспирационной установки УВП-СЦ-4 (ЗАО Консар), к которой подсоединены круглопильные деревообрабатывающие станки. Производительность по воздуху Q = 32000 м3/ч, количество перемещаемой пыли М =374,5 кг/ч, скорость пыле-воздушного потока при входе в фильтр V = 18,5 м/с. Период встряхивания рукавов Т= 1ч.

Определить площадь фильтровальной поверхности тканевых рукавов и гидравлическое сопротивление фильтра.

Решение. 1. Удельная газовая нагрузка для лавсановой фильтровальной ткани

.

Для рукавных тканевых фильтров, работающих с древесными опилками =

= 2,31 м3/(м2⋅мин); с1 =0,8; при концентрации пыли в воздушном потоке равна μ2= 374,5(1000/32000= 11,7 г/м3, с2 = 0,99; с3 = 1,1; с4 = 1,0; с5 = 0,95.

= 1,91 м3/(м2⋅мин).

2. Фильтрующая поверхность ткани рукавов, м2:

= 279 м2.

У действующего фильтра м2.

3. Гидравлическое сопротивление на входе в корпус рукавного фильтра = 205,4 Па.

4. Гидравлическое сопротивление ткани фильтра

=230,5 Па.

5. Гидравлическое сопротивление слоя пыли на ткани; при концентрации пыли в потоке μ2п= 374,5/32000= 0,0117 кг/м3

=448 Па.

6. Гидравлическое сопротивление установки УВП-СЦ-4

205,4+230,5+448 = 883,9 Па.

Пример 4. Рассчитать фильтр установки УВП-СТ-14-ПН (ЗАО Консар) [3], работающей с пылью деревообрабатывающих шлифовальных станков (ШлПС-7 – 3 станка, ШлДБ-5 – 1 станок). Объем отсасываемого воздуха от станков Q = 14000 м3/ч, количество перемещаемой пыли М =25,077 кг/ч, скорость пыле-воздушного потока при входе в фильтр V = 16,5 м/с. Период встряхивания рукавов Т= 1ч.

Определить площадь фильтровальной поверхности тканевых рукавов и гидравлическое сопротивление фильтра.

Решение. 1. Удельная газовая нагрузка для лавсановой фильтровальной ткани

.

Для рукавных тканевых фильтров, работающих с пылью шлифовальных станков =

=1,13 м3/(м2⋅мин); с1 =0,8; при концентрации пыли в воздушном потоке равна μ2= 25,077(1000/13524= 1,85 г/м3, с2 = 1,3; для медианного диаметра пыли d50 = 39,1 мкм с3 = 1; с4 = 1,0; с5 = 0,95.

= 1,12 м3/(м2⋅мин).

2. Фильтрующая поверхность ткани рукавов, м2:

= 208,3 м2.

У действующего фильтра м2.

3. Гидравлическое сопротивление на входе в корпус рукавного фильтра = 163,4 Па.

4. Гидравлическое сопротивление ткани фильтра

=135,1 Па.

5. Гидравлическое сопротивление слоя пыли на ткани; при концентрации пыли в потоке

μ2п= 25,077/14000= 0,00179 кг/м3;

=

= 592,3 Па.

6. Гидравлическое сопротивление установки УВП-СТ-14-ПН

163,4+135,1+592,3 = 890,8 Па.

Выводы.

1. Пыль, полученная на шлифовальных станках, имеет медианный диаметр d50 = 39,1 мкм, а пыль, образующаяся при пилении и фрезеровании – d50 = 69,7 мкм.

2. Начальное значение удельной газовой нагрузки можно принять так:

– для рукавных тканевых фильтров, работающих с древесными опилками, стружками  ;

– для рукавных тканевых фильтров, работающих с шлифовальной пылью ;

– для тканевых фильтров стружкоотсосов .

Библиографический список

1. Ветошкин, А.Г. Процессы и аппараты пылеочистки [Текст]/ А.Г. Ветошкин; Пенза: Пензенский гос. ун-т, 2005. 210 с.

2. Александров, А.Н. Пневмотранспорт и пылеулавливающие сооружения на деревообрабатывающих предприятиях [Текст]/ А.Н. Александров, Г.Ф. Козориз// М.: Лесн. пром-сть, 1988. 248 с.

3. Очистка воздуха от промышленных выбросов. Проектирование, изготовление, монтаж [Текст]; Саров: ЗАО Консар. 98 с.

# Text boxes

Рис. 4. Схема фильтрования