УДК 674.047.

Гороховский А. Г (ОАО “УралНИИПДрев”, г. Екатеринбург, РФ) niidrev@sky.ru

Мялицин Ал. В. (УГЛТУ, г. Екатеринбург, РФ)mialitsin@k66.ru

СНИЖЕНИЕ ЗАТРАТ ЭНЕРГИИ ПРИ СУШКЕ ПИЛОМАТЕРИАЛОВ В КАМЕРАХ НЕПРЕРЫВНОГО ДЕЙСТВИЯ ТУННЕЛЬНОГО ТИПА

THE REDUCTION OF ENERGY CONSUPTION WHEN DRYING LUMBER IN THE PROGRESSIVE KILNS

Любая сушильная камера – это энергетический комплекс, характеризуемый такими параметрами, как время, пространство и конечное качество. Каждому из них соответствуют определенные денежные инвестиции и операционные расходы. Все больше внимания производители уделяют внедрению энергосберегающих технологий. Современный экономический кризис сделал тему ресурсосбережения чрезвычайно актуальной.

В 2005 – 2006 г.г. ОАО «УралНИИПДрев» спроектировал, изготовил и смонтировал 2 лесосушильных камеры СКТБ-Т-1-54 в Кормовищенском ЛПХ и Кыновском ЛПХ (Пермский край). Данные камеры в ходе их испытаний и дальнейшей эксплуатации помимо высокого качества сушки показали также высокую экономичность.

Нами проведен сравнительный анализ затрат энергии на сушку пиломатериалов в камере СКТБ-Т-1-54 и СП-5КМ. По известным методикам [3] отдельно рассчитывался расход тепловой энергии  на начальный прогрев пиломатериалов, испарение влаги и потери через ограждения, а также расход электрической энергии. Общий вид камеры СКТБ-Т-1-54 изображен на рис. 1. Исходные данные для расчета приведены в табл. 1. Технические характеристики камеры приведены в табл. 1.

Начальная температура древесины принималась равной температуре наружного воздуха для зимнего периода времени. В расчетах принималось, что температура воздуха, подаваемого в камеру, соответствует наружной.

# Таблица 1 – Исходные данные для расчета затрат энергии на сушку

| № | Наименование показателя | СКТБ-Т-1-54 | СП-5КМ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. 3. 4. 5. | Режим сушки Температура сушильного агента, 0С: по сухому термометру по мокрому термометру Относительная влажность воздуха в сыром конце камеры, % Продолжительность сушки, час | Мягкий (экспериментальный) 50 41 0,82 118 | Мягкий (РТМ) 53 43 0,82 98,23 |

Таблица 2 – Технические характеристики камер

| № | Наименование характеристики | СКТБ-Т-1-54 | СП-5КМ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. | Габаритные размеры штабеля, м Число штабелей Емкость штабеля в условном пиломатериале, м3 Годовая производительность камеры в условном пиломатериале, м3/год Установленная мощность электродвигателей, кВт Расчетная скорость воздуха в штабеле, м/с Теплоноситель | 2,6x1,8x6,0 4 13,31 5000 4,4 0,8 горячая вода | 4x1,8x7,0 10 23,89 11000 51 4 горячая вода |

В качестве расчетного пиломатериала взяты еловые доски толщиной 40 мм, шириной 150 мм с начальной влажностью 60 и конечной 18%. Условная плотность для ели принималась 390 кг/м3. Параметры сушильного агента принимались в соответствии с режимами сушки пиломатериалов мягких хвойных пород в противоточных камерах непрерывного действия по ГОСТ 18867 – 84 [1].

При расчетах не учитывались расход теплоты на начальный прогрев оборудования и потери, происходящие при раскрывании дверей камеры с целью закатки или выкатки штабелей, а также при измерении влажности древесины в процессе сушки. Принималось, что процесс сушки проводится в полном соответствии с рекомендациями соответствующих Руководящих технических материалов по технологи камерной сушки пиломатериалов [2]. Удельный расход теплоты будет несколько большим при неполной загрузке камер, для блоков меньшей производительности, а также в случае, если коэффициенты теплопередачи ограждений будут иметь большее значение по сравнению с принятыми при расчетах.

Расход теплоты определяется графо-аналитическими расчетами с использованием построения процесса сушки на Id-диаграмме [3]. Ввиду громоздкости все расчеты не приводятся.

Результаты расчета затрат энергии на сушку, а также ее стоимости приведены в табл. 3.

Таблица 3 – Расчет удельных затрат тепловой и электрической энергии на сушку древесины в камерах непрерывного действия

| № | Составляющие затрат энергии (или ее стоимость) | Размерность | Камера |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | СКТБ-Т-1-54 | СП-5КМ |
| 1. 2. 3. 4. 5. | Тепловая энергия: Испарение влаги из древесины Нагрев камеры и древесины Потери через ограждения камеры Всего тепловой энергии Стоимость тепловой энергии Электрическая энергия: Привод вентилятора Стоимость электрической энергии | ГДж/м3 ГДж/м3 ГДж/м3 ГДж/м3 руб/ м3 кВт ∙ час/м3 руб/ м3 | 0,454 0,129 0,06 0,643 257,2 15,48 46,44 | 0,566 0,127 0,02 0,713 285,2 64,58 193,74 |
|  | Суммарная стоимость энергии | руб/ м3 | 303,64 | 478,94 |

Примечание:

При расчете взяты следующие цены на энергию:

- тепловая энергия 400 руб. за 1 Гкал;

- электроэнергия 3 руб. за 1 кВт∙час.

Выводы

- Стоимость затраченной энергии (на единицу высушенного пиломатериала) в случае сушки пиломатериалов в камере СКТБ-Т-1-54 на 36,6 % меньше, чем при сушке в камере СП-5КМ. При этом стоимость электрической энергии на сушку пиломатериалов в камере СКТБ-Т-1-54 меньше на 76 %.

- Снижение затрат энергии в камере СКТБ-Т-1-54 происходит за счет того, что:

- в камере СКТБ-Т-1-54 установлены 4 вентилятора  мощностью 
1,1 кВт каждый (в камере СП-5КМ установлено 3 вентилятора мощностью 17 кВт каждый).

- разработанный режим сушки позволяет уменьшить затраты тепловой энергии на испарение влаги из древесины по сравнению со стандартным режимом [1].

Библиографический список

- ГОСТ 18867 – 84. Пиломатериалы хвойных пород. Режимы сушки в противоточных камерах непрерывного действия [Текст]. – Взамен ГОСТ 18867-73 ; введ. 1985–01–01. – М. : Изд-во стандартов, 2005. – 6 с.

- Руководящие технические материалы по технологии камерной сушки пиломатериалов [Текст] / Архангельск: ОАО «Научдревпром - ЦНИИМОД», 2000. – 125 с.

- Степанов В. И. Проектирование сушильных камер непрерывного действия [Текст] : учеб. пособие для студентов специальности 26.02.00 всех форм обучения/ В. И. Степанов, Т.В. Ермолина, П. Е. Зубань, В. Ф. Ушанов. – Красноярск: СибГТУ, 2001. – 122 с. – ISBN 5-8173-0028-1.

# Text boxes

Рисунок 1 – Общий вид экспериментальной лесосушильной камеры непрерывного действия СКТБ-Т-1-54:

1 – корпус камеры;

2 – штабель пиломатериала;

3 – подштабельная тележка;

4 – экран;

5 – блок вентиляторов тип ВО12-303-6,3;

6 – калориферы типа КСК 3-11.