#### И.Т. Глебов, Е.А. Смирнов

(Уральский государственный

лесотехнический университет)

## Энергоёмкость  нарезания  чаш  на  брёвнах                   сруба  дома

Срубы деревянных домов изготовляют из оцилиндрованных бревен диаметром 18…32 см зимней заготовки. Для сборки сруба в бревнах выполняют цилиндрические чашки. Идеальная чашка вырезается в половину диаметра укладываемого бревна. Чашки формируются на чашкорезных станках.

Для определения мощности механизма главного движения чашкорезного станка необходимо знать объём древесины удаляемой при формировании чашки. Эту задачу можно решить двумя способами.

Способ 1 – графический. При помощи системы автоматического проектирования AutoCAD, построим геометрическое тело, которое представляет собой вырезанную часть бревна (рис. 1). Используя функцию «геометрия и масса», построим соединение брёвен и найдем объём вырезанной части бревна при нарезании чашки.

Результаты полученных объемов для бревен различного диаметра сведем в табл. 1.

Таблица 1

Объемы вырезанной части бревна при формировании чаш, см3

| d, см | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| v, см3 | 1189 | 1693 | 2323 | 3092 | 4014 | 5104 | 6374 | 7840 | 9515 |

Способ 2 – расчетный. Выведем формулу объёма вырезанной древесины при формировании чашки (рис. 2).

Рис. 2. Расчетная схема к определению объема рырезанной части бревна при формировании чашки

Объём сложного геометрического тела есть двойной интеграл

(1)

Вычислим этот интеграл в системе автоматического проектирования MathCAD, получим

(2)

Выразим через диаметр

(3)

Произведём вычисления нескольких диаметров брёвен и занесём данные в табл. 2.

Полученные данные совпадают в обоих способах, что доказывает правильность решения.

Таблица 2

Объем чаш, полученный расчетным способом

| d, см | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| v, см3 | 1189 | 1693 | 2323 | 3092 | 4014 | 5104 | 6374 | 7840 | 9515 |

Представим формулу объема чаши в виде

,                                             (4)

где   v – объём чашки, ;

d - диаметр бревна, см;

– коэффициент, =0,290375.

Мощность фрезерования можно найти по удельной работе резания по формуле, кВт:

,                                                (5)

где К – удельная работа резания, Дж/см3;

v’ – секундный объём срезаемого слоя, cм3/c.

Удельную работу находим по следующей формуле:

,

где   - поправочные коэффициенты соответственно на породу, влажность древесины, затупление лезвия;

р – фиктивная сила резания, Н/мм;

k - касательное давление, Па.

Найдём секундный объём v’, это есть отношение полного объёма чашки к времени, за которое фреза удаляет этот объём, см3/с:

,

где   - объём древесины удаляемой при формировании чашки, ;

t - время фрезерования, с.

Время t, за которое фреза удаляет древесину, есть отношение расстояния, пройденного фрезой (в нашем случае расстояние будет равно диаметру бревна), к скорости подачи.

,                                             (6)

где – скорость подачи, м/мин.

Тогда секундный объем измельчаемой древесины равен

.

Используя формулу (5), получим мощность главного движения, кВт:

.

# Text boxes

Рис. 1. Объем древесины, удаляемый из    бревна