# Гриневич C.А., Гаранин В.Н.

# (БГТУ, г. Минск, Республика Беларусь)

# ИССЛЕДОВАНИЕ ЗАТРАТ МОЩНОСТИ НА ХОЛОСТОЙ ХОД В

# ПРИВОДЕ МЕХАНИЗМА РЕЗАНИЯ СТАНКА UNIMAT 23 EL

THE DEFINITION OF EXPENSES CAPACITY ON IDLING OF A DRIVE OF THE MECHANISM OF CUTTING MACHINE UNIMAT 23 EL

The definition of expenses capacity on idling of a drive of the mechanism of cutting machine Unimat 23 EL settlement and skilled methods and the analysis of the received results, and also offers on improvement of a considered design procedure.

Введение. Современные дереворежущие станки являются высокопроизводительным оборудованием. Увеличение производительности деревообрабатывающего оборудования и требования высокого качества обработки предопределяют применение высоких частот вращения инструмента, особенно для фрезерного инструмента. Однако, увеличение частоты вращения инструмента и промежуточных звеньев кинематической цепи ведет к увеличению затрат мощности, не связанных с резанием.

Мощность, расходуемая приводом резания на обработку заготовки, включает в себя  мощность на резание и мощность холостого хода. Мощность холостого хода – мощность, затрачиваемая источником энергии на вращение привода при отсутствии полезной нагрузки. Эта мощность затрачивается на работу сил трения в опорах и уплотнениях механизмов привода, аэродинамические потери и т.п. [1].

Целью работы является исследование потерь мощности на холостой ход при изменении частоты вращения привода механизма резания, а также установление возможности применения формул для расчета мощности холостого хода, полученных для металлорежущих станков.

Основная часть. Для определения затрат мощности на холостой ход в литературе [1] приведена следующая формула

(1)

где kм – коэффициент, характеризующий конструкцию элементов привода и качество изготовления, принимаемый равным 3…6; меньшие значения соответствуют более простым, а большие – более сложным схемам

dшп – диаметр шпинделя в передней опоре, мм;

kшп – коэффициент, учитывающий дополнительные потери в шпиндельном узле, при подшипниках качения принимается 1,5.

Следует также дополнительно учитывать потери холостого хода в ременных передачах [1]. Для зубчато-ременной передачи потери мощности определяются по формуле

(2)

где Vр — скорость ремня в м1с;

d1, d2 – диаметры шкивов в мм;

Сор – коэффициент, определяемый по формуле

,                                             (3)

где b–ширина ремня, мм;

k3 и k4 – коэффициенты, зависящие от модуля ремня.

Результаты расчета величины мощности холостого хода в диапазоне частот вращения шпинделя от 3000 до 9000 мин-1 представлены в таблице 1.

Для проведения практических исследований использована экспериментальная установка на базе четырехстороннего продольно-фрезерного станка Unimat 23 EL (рисунок 1). Технические характеристики установки представлены в таблице 1.

Таблица 1

Техническая характеристика Unimat 23 EL

| № | Параметры | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Суммарная установленная мощность двигателей, кВт | 40 |
| 2 | Скорость подачи, м/мин | 6-36 |
| 3 | Рабочее давление в пневмосистеме, бар | 6 |
| 4 | Мин/макс. ширина обрабатываемого материала, мм | 20/230 |
| 5 | Мин/макс. высота обрабатываемого материала, мм | 8/130 |

Управлением приводами, сбор данных и вычисления выполняются с использованием стандартного компьютера и программного обеспечивания COMBIVIS5.

Затраты мощности на холостой ход определялись для правого вертикального шпинделя, частота которого регулировалась с помощью частотного преобразователя. Для исключения проскальзывания в приводе применена зубчатая ременная передача. Закрепление инструмента производится с помощью системы HSK.

Рис. 1. – Экспериментальная установка на базе четырехстороннего продольно-фрезерного станка Unimat 23 EL

При выполнении экспериментальной части работ выполнено две серии опытов. В первой измерения затрат мощности на холостой ход проводились без режущего инструмента, во второй серии на шпинделе устанавливалась фреза диметром 125 мм, шириной 200 мм и четырьмя ножами.

Полученные результаты приведены в таблице 2 и 3.

Таблица 2

Результаты расчетов мощности холостого хода для различных частот

вращения шпинделя

| Частота вращения шпинделя, мин-1 | Скорость ремня , м/с | Коэффициент | Мощность холостого хода зубчатоременной передачи , кВт | Мощность холостого хода шпинделя , кВт | Полная мощность холостого хода привода, кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3000 | 14,1 | 96 | 0,2 | 0,7 | 0,9 |
| 4500 | 21,2 | 109 | 0,3 | 1,0 | 1,3 |
| 6000 | 28,3 | 122 | 0,5 | 1,4 | 1,9 |
| 7500 | 35,3 | 135 | 0,7 | 1,7 | 2,4 |
| 9000 | 42,4 | 148 | 0,9 | 2,0 | 2,9 |

Таблица 3

Результаты измерений мощности холостого хода

| Частота вращения шпинделя, мин-1 | Мощность холостого хода привода без фрезы, Рх1, кВт | Мощность холостого хода привода с фрезой, Рх2, кВт |
| --- | --- | --- |
| 3000 | 0,23 | 0,23 |
| 4500 | 0,45 | 0,47 |
| 6000 | 0,69 | 0,74 |
| 7500 | 1,04 | 1,15 |
| 9000 | 1,38 | 1,61 |

Для наглядного сравнения на рисунке 2 приведены графики изменения затрат мощности на холостой ход от частоты вращения, полученные по результатам расчета и экспериментов первой серии.

Рис. 2. – Сравнительные результаты работы

Очевидно, что в рассматриваемом диапазоне частот вращения значения мощности холостого хода, полученные в результате расчета и экспериментальным путем существенно различаются. Поэтому применение существующих формул и коэффициентов, в них входящих, для расчета потерь мощности в современных быстроходных узлах деревообрабатывающих станков не корректно. Согласно полученным экспериментальным данным, затраты мощности на холостой ход привода механизма резания довольно существенны и с увеличением частоты вращения растут по зависимости близкой к линейной. При частоте 9000 мин-1 мощность холостого хода составила 18,4% от номинальной мощности двигателя.

Наличие режущего инструмента также влияет на затраты мощности холостого хода. На рисунке 3 представлен график прироста мощности холостого хода (ΔР=Рх2-Рх1) от наличия режущего инструмента на шпинделе при разных частотах вращения.

Рис. 3. – Прирост мощности холостого хода

Согласно графика, прирост мощности холостого хода увеличивается с ростом частоты вращения шпинделя по криволинейной зависимости близкой к кубической параболе. В общем балансе потерь затраты мощности холостого хода, связанные с наличием фрезерного инструмента, составили 14,3%.

Заключение. Величина мощности холостого хода в быстроходных приводах достаточно существенна и растет с увеличением частоты вращения. В представленных исследованиях затраты мощности на холостой ход при 9000 мин-1 составили 18,4% от номинальной мощности электродвигателя. Эти потери должны быть учтены при проектировании приводов быстроходных дереворежущих станков и назначении режимов резания.

Существующие формулы для расчета мощности холостого хода разработаны для металлорежущих станков и их применение при расчетах современных быстроходных узлов деревообрабатывающих станков дает значительно завышенные результаты. Для заданных условий эксперимента увеличение мощности холостого хода при установке фрезерного инструмента начинает заметно проявляться, начиная с 3000 мин-1 и с увеличением частоты вращения растет по криволинейной зависимости, близкой к кубической параболе.

Литература

1. Кучер, И.М. Металлорежущие станки / И.М.Кучер.– Машиностроение, 1969 – 720 с.

2. Unimat 23 E, Unimat 23 EL, Hydromat 23/2000, Hydromat 23 C /1000: руководство по эксплуатации.