Шабалин Л.А., Шарков А.С.

(УГЛТУ, Екатеринбург, РФ) dm@usfeu.ru

МОТОР-КОЛЕСО

THE MOTOR-WHEEL

Для мини-трактора Гном предложена оригинальная и надёжная конструкция мотор-колес со встроенным в его ступицу планетарным редуктором

For a mini-tractor the Gnome the original and reliable design of motors-wheels with the planetary reducer built in its nave is offered

При модернизации трансмиссии гусеничного мини-трактора Гном, выпускаемого Екатеринбургским Научно – производственным предприятием (НПП) « Старт», был разработан технический проект привода гусеницы, который в базов варианте состоит из пневмоколеса, имеющего на наружной поверхности 12 впадин под зацепы гусеницы  и соосно соединенного  с ним  низкооборотным гидродвигателем. Гидродвигатель и гидронасос были итальянского производства, требовали высокачественного масла и при эксплуатации наблюдались серьёзные отказы.

В разработанном варианте были установлены хорошо зарекомендовавшие в России аксиально-поршневые гидронасос и высокооборотные гидродвигатели производства Екатеринбургского завода «Пневмостроймашина».

Применение высокооборотных гидродвигателей потребовало установку между колесом и мотором редуцирующей передачи. На рисунке  предложен рабочий вариант             мотор-колеса, состоящего из аксиально-поршневого гидродвигателя 1, пустотелой цапфы 2, закреплённой консольно на раме трактора и на которую установлены два конических роликоподшипника 3. На подшипники  опирается ступица 4, к которой болтами крепится  обод  пневмоколеса 5, и которая  одновременно является  корпусом планетарного трёхпоточного  редуктора, выполненного по схеме 2k-h. В редукторе солнечная шестерня-вал  6 одним концом соединена  втулочной муфтой 7 с валом гидродвигателя, а на другом конце шестерня входит зацепление с тремя сателлитами 8, которые опирающиеся через два конических роликоподшипника 9 на пальцы 10, жёстко закреплённые в крышке-водиле 11. На наружной поверхности крышки выполнены шесть выступов (зубьев), они входят в пазы ступицы, относительно которой крышка фиксируется в осевом направлении запорным кольцом 12, Коронное колесо 13, через шлицы жёстко соединено с цапфой и в осевом  напралении фиксируется  круглой гайкой 14 со стопорной шайбой. Для предотвращения утечки масла установлены две армированные манжеты 15,16 и два круглых уплотнительных кольца 17,18. Пневмоколесо состоит из обода, камеры и покрышки.

Предложенное мотор-колесо получилось компактным, имеет высокую надёжность всех элементов. Конструкция колеса рассмотрена на техническом совете НПП «Старт», одобрена и в настоящее время  по нему  разрабатывается рабочая документация

Авторы                                       Шабалин Л.А.

Шарков А.С.

# Text boxes

1-гидродвигатель; 2-цапфа; 3-подшипник; 4-ступица; 5-обод колеса; 6-шестерня-вал; 7-муфта; 8-сателлит; 9-подшипник; 10-ось сателлита; 11-крышка-водило;          12- кольцо стопорное; 13- колесо коронное; 14-гайка; 15,16-манжеты; 17,18-кольца.

Рабочий вариант мотор-колеса